Услуги сотовой подвижной электросвязи

Требования к качеству и методы контроля

Паслугі сотавай рухомай электрасувязі

Патрабаванні да якасці і метады кантролю

Издание официальное

УДК 621.396.218:658.562(083.74)(476)			МКС 33.040.20

Ключевые слова: услуги электросвязи, качество услуг, сотовая подвижная электросвязь, нормы, методы контроля

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Гипросвязь»

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от          20____ г. № ____

ВЗАМЕН СТБ 1904-2011

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	1

4 Обозначения и сокращения	3

5 Общие положения	4

6 Нормы на показатели качества услуг	9

7 Методы контроля	11

8 Обработка результатов	15

9 Оформление результатов контроля	19

10 Интегральный показатель качества	19

Приложение А (справочное) Методика расчета комплексного индекса качества услуг	20

Библиография	21

Государственный стандарт Республики Беларусь

Услуги сотовой подвижной электросвязи

Требования к качеству и методы контроля

Паслугі сотавай рухомай электрасувязі

Патрабаванні да якасці і метады кантролю

Cellular mobile telecommunication services

Quality specifications and methods of control

Дата введения 20__-   -

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к качеству основных услуг, оказываемых операторами сотовой подвижкой электросвязи.

Настоящий стандарт определяет методы контроля, параметры и показатели качества услуг сотовой подвижкой электросвязи.

Настоящий стандарт предназначен для обеспечения осуществления систематического контроля качества услуг сотовой подвижкой электросвязи и периодической оценки показателей качества услуг сотовой подвижной электросвязи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации:

СТБ 1343-2007 Единая сеть электросвязи Республики Беларусь. Термины и определения

СТБ 1439-2008 Услуги электросвязи. Термины и определения

СТБ 2004-2012 Сеть сотовой подвижной электросвязи. Термины и определения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в СТБ 1439, СТБ 2004, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 абонент: Пользователь услуг электросвязи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации (СТБ 1343).

3.2 время восстановления связи: Период времени, требуемый для возобновления оказания услуг в случае аварии или повреждения оборудования сети сотовой подвижной электросвязи 
(неисправности в аппаратуре центра коммутации сотовой подвижной электросвязи, магистральных радиорелейных линий связи, повреждения на стыке сети сотовой подвижной электросвязи и сети стационарной электросвязи), при которых имеется полное прекращение или значительное ограничение предоставления абонентам основных услуг электросвязи более 15 мин в зоне действия одного и более MGW, MSS, HLR/AUC или на 20 % и более площадок радиоэлектронных средств региона (области).

3.3 время установления голосового соединения: Временной интервал между запросом на установление соединения и моментом приема сигнала о соединении [1].

3.4 доступность услуги: Возможность установления соединения или доставки сообщения между оконечными абонентскими устройствами (терминалами) и сетями электросвязи, сетью Интернет.

3.5 зона уверенного приема (зона покрытия): Территория, в пределах которой уровни полезных сигналов передающих (базовых) станций сети сотовой подвижной электросвязи на входе приемников испытательных комплексов превышают нормируемые значения.

Издание официальное

3.6 зона обслуживания: Заявленная оператором электросвязи территория, в пределах которой оператор электросвязи оказывает услуги сотовой подвижной электросвязи в соответствии с установленными параметрами (показателями) качества.

3.7 испытательный аппаратно-программный комплекс (испытательный комплекс): Функционально объединенная совокупность средств измерений (сканирующих приемников, тестовых терминалов), компьютера со специальным программным обеспечением и вспомогательных устройств, предназначенная для определения зоны уверенного приема и контроля параметров качества услуг сотовой подвижной электросвязи.

3.8 испытательная подвижная станция: Подвижная станция с определенными идентификаторами, позволяющая осуществлять тестирование услуг сотовой подвижной электросвязи с целью определения параметров качества этих услуг.

Примечание – В качестве идентификаторов используются международный идентификатор подвижного абонента (IMSI) и номер подвижного абонента ЦСИС (MSISDN).

3.9 качество передачи речи: Сохранение в допустимых пределах параметров передачи информационного сигнала (громкость, разборчивость), поступившего в систему электросвязи, при заданных условиях, когда эта система находится в состоянии готовности.

3.10 качество услуги сотовой подвижной электросвязи (качество услуги): Совокупность свойств услуги электросвязи, определяющих ее способность удовлетворять установленные потребности пользователя услуг сотовой подвижной электросвязи.

3.11 контрольный вызов: Вызов, инициируемый при испытаниях испытательными аппаратно-программными комплексами.

3.12 непрерывность услуги: Отсутствие прерывания (прекращения) установленного соединения между оконечными абонентскими устройствами (терминалами) не по инициативе абонентов или прерывания (прекращения) передачи данных между оконечными абонентскими устройствами (терминалами) и серверами (информационными ресурсами) оператора, поставщиков контента.

Примечание – при оценке непрерывности услуги не учитываются разъединения соединений c большой длительностью по инициативе сети (максимальная длительность соединения определяется оператором СПЭ), а также разъединения в случае отсутствия средств на лицевом счету абонента.

3.13 неуспешные контрольные вызовы (соединения): Вызовы (соединения), потерянные из-за блокировок и технических неисправностей на различных участках сети.

3.14 обращение: Индивидуальное или коллективное заявление, предложение, жалоба, изложенное в письменной, электронной или устной форме.

3.15 оператор сотовой подвижной электросвязи; оператор СПЭ: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги сотовой подвижной электросвязи на основании специального разрешения (лицензии) на деятельность в области связи.

3.16 параметры качества услуг сотовой подвижной электросвязи; параметры качества услуг: Количественные характеристики, полученные в результате измерений или установленные в соответствии с требованиями международных рекомендаций в области телекоммуникаций для возможности расчета показателей качества услуг сотовой подвижной электросвязи и принятые как удовлетворяющие потребностям пользователей.

3.17 показатели качества услуг сотовой подвижной электросвязи (показатели качества 
услуг): Количественные характеристики одного или нескольких потребительских свойств услуги сотовой подвижной электросвязи, составляющих ее качество, полученные путем расчета из параметров качества услуги.

3.18 показатель удовлетворенности абонентов организационными аспектами обслуживания: Показатель, определяющий количество обоснованных обращений абонентов на организационные аспекты обслуживания по отношению к количеству абонентов сети оператора сотовой подвижной электросвязи.

3.19 показатель удовлетворенности абонентов техническими аспектами обслуживания: Показатель, определяющий количество обоснованных обращений на технические аспекты обслуживания абонентов по отношению к количеству абонентов сети оператора сотовой подвижной электросвязи.

3.20 потребительское свойство услуги сотовой подвижной электросвязи (потребительское свойство услуги): Свойство услуги сотовой подвижной электросвязи, воспринимаемое пользователем.

3.21 сеть сотовой подвижной электросвязи; сеть СПЭ: Сеть электросвязи, обеспечивающая подвижным абонентам возможность установления связи между собой и с абонентами других сетей электросвязи.

3.22 услуга сотовой подвижной электросвязи: Услуга электросвязи, оказываемая пользователям услуг электросвязи оператором электросвязи посредством сети сотовой подвижной электросвязи.

3.23 услуга предоставления доступа к сети сотовой подвижной электросвязи: Услуга сотовой подвижной электросвязи по выделению абонентского номера, активации карты доступа и обеспечивающей доступ оконечного абонентского устройства к сети сотовой подвижной электросвязи.

3.24 услуга предоставления телефонного радиосоединения: Услуга подвижной электросвязи по предоставлению телефонного соединения пользователю услуг электросвязи по беспроводному интерфейсу «пользователь – сеть».

Примечание – Услуга по предоставлению телефонного радиосоединения может оказываться:

‒ в пределах сети сотовой подвижной электросвязи одного и того же оператора электросвязи;

‒ от/с абонентским устройством телефонной сети стационарной электросвязи;

‒ от/с абонентскими станциями других сетей сотовой подвижной электросвязи одного и того же стандарта;

‒ от/с абонентскими станциями сетей сотовой подвижной электросвязи другого стандарта;

‒ посредством роуминга.

3.25 услуга передачи данных с коммутацией пакетов: Услуга подвижной электросвязи по организации соединения между оконечными абонентскими устройствами сети подвижной электросвязи или оконечным абонентским устройством сети подвижной электросвязи и сетью Интернет с целью передачи данных в пакетном режиме.

3.26 успешные контрольные вызовы: Вызовы, закончившиеся ответом вызываемого абонента, включая неответ или занятость вызываемого абонента, либо вызовы, закончившиеся ответом оператора о том, что абонент находится вне зоны обслуживания или его абонентское устройство выключено.

3.27 непрерывность связи: Свойство услуги, определяющееся доступностью и непрерывностью услуги в соответствии с нормами показателей качества при нахождении абонента в зоне уверенного приема (зоне покрытия).

3.28 радиоэлектронное средство: Предназначенное для передачи и (или) приема радиоволн техническое средство, состоящее из одного или нескольких радиопередающих и (или) радиоприемных устройств и вспомогательного оборудования [2].

3.29 служба технической поддержки: Структурные подразделения оператора электросвязи, предназначенные для консультирования, внесения изменений в программно-аппаратный комплекс по оказываемым услугам, приема информации о технических неисправностях, препятствующих пользованию услугами, восстановления работоспособности услуг электросвязи, линий и средств электросвязи.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:

ГЛОНАСС	‒ Глобальная навигационная спутниковая система

ПК		– персональный компьютер;

РРЛ	– радиорелейная линия;

РЭС	– радиоэлектронное средство;

СПЭ	– сотовая подвижная электросвязь;

ЦК СПЭ	– центр коммутации сотовой подвижной электросвязи;

ЦСИС	– цифровая сеть с интеграцией служб;

FTP	– File Transfer Protocol - протокол передачи файлов;

GPS		‒ Global Positioning System — система глобального позиционирования (спутниковая

система навигации)

GSM 	– Groupe Spécial Mobile - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи;

5G 	– Fifth generation - пятое поколение мобильной связи;

IMT		– International Mobile Telecommunications – системы сотовой подвижной электросвязи

IMT-2000 и IMT-Advanced, IMT-2020;

IMSI		‒ International Mobile Subscriber Identity ‒ международный идентификатор абонента

мобильной связи

IP		– Internet Protocol – протокол сети Интернет, межсетевой протокол или адрес в сети

Интернет;

LTE	– Long-Term Evolution ‒ стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных;

MGW	– Media Gateway – медиашлюз;

MOS	– Mean Opinion Score – усредненная экспертная оценка;

MSISDN	‒  Mobile Subscriber ISDN ‒ номер мобильного абонента сети ISDN

MSS	– Mobile Switching Centre Server – сервер центра коммутации подвижной электросвязи;

NB-IoT	– Narrowband-Internet of Things – узкополосный интернет вещей;

HLR/AUC	– Home Location Register/Authentication Center – домашний регистр

местоположения/центр аутентификации;

RSCP	– Reference Signal Channel Power – мощность кода принимаемого сигнала;

RTT	‒ Response time  ‒ время отклика

RxLev	– уровень мощности принимаемого сигнала;

UMTS	– Universal Mobile Telecommunications System ‒ связь третьего поколения

WEB-страница ‒ компонент веб-сайта, файл, расположенный на сервере

5 Общие положения

5.1 К основным услугам СПЭ, в отношении которых устанавливаются методы контроля и требования к качеству в настоящем СТБ, относятся услуги:

– предоставления доступа к сети СПЭ;

– предоставления телефонного радиосоединения (услуга телефонной связи);

– передачи данных с коммутацией пакетов.

5.2 При проведении контроля применяются субъективные и объективные методы.

В качестве субъективных методов контроля применяют анализ обращений абонентов.

В качестве объективных методов контроля применяют:

- метод контрольных вызовов (соединений);

- метод анализа статистических данных.

Оценку качества услуг проводят не реже одного раза в квартал.

5.3 Измерения показателей и параметров качества услуг методом контрольных вызовов (соединений) должны выполняться в пределах зоны уверенного приема и иметь возможность сохранения в базе данных измерений и воспроизведения по окончании проведения контроля.

5.4 Измерения зоны уверенного приема осуществляются сканирующими приемниками специализированных испытательных аппаратно-программных комплексов (далее – испытательные комплексы) с применением  измерительных антенн с коэффициентом усиления 0 дБ, установленных на высоте от 1,5 до 2,0 м над уровнем земли. При установке антенн на высоте более 2,0 м результаты измерений должны корректироваться с учетом рекомендаций [1].

Предельные уровни полезных сигналов РЭС, определяющих зону уверенного приема при проведении измерений без использования автомобильной техники и при проведении измерений с использованием автомобильной техники (при контроле вдоль маршрутов движения транспортных средств), приведены в таблице 1. При этом для обеспечения единства измерений должны применяться антенны сканирующих приемников, установленных снаружи автомобилей.

Таблица 1 ‒ Предельные уровни полезных сигналов РЭС, определяющие зону уверенного приема

для сетей СПЭ

| Наименование показателя | Уровень полезного сигнала РЭС для сетей стандарта, дБм |
| --- | --- |
|  | GSM (RxLev) | UMTS (RSCP) | LTE (RSRP) | NB-IoT (RSRP) | 5G (SS-RSRP) |
| Предельные уровни полезных сигналов РЭС, определяющие зону уверенного приема | ≥ -97 | ≥ -103 | ≥ -110 | ≥ -124 | ≥ -110 |

Результаты контроля зоны уверенного приема без использования автомобильной техники (при контроле внутри зданий, сооружений, помещений, в общественном транспорте, пешеходных зонах и т.д.) должны оцениваться и отображаться в реальном времени на цифровой карте местности цветом, указанным в таблице 2.

Результаты контроля зоны уверенного приема при проведении измерений с использованием автомобильной техники должны оцениваться и отображаться на цифровой карте местности цветом, указанным в таблице 3.

Таблица 2 ‒ Уровни полезных сигналов РЭС, определяющие зону уверенного приема для сетей СПЭ

(при контроле без использования автомобильной техники)

| Описание уровня | Уровень полезного сигнала РЭС для сетей стандарта, дБм |
| --- | --- |
|  | GSM (RxLev) | UMTS (RSCP) | LTE (RSRP) | NB-IoT (RSRP) | 5G (SS-RSRP) |
| Покрытие обеспечено (зеленый цвет на цифровой карте местности) | ≥ -97 | ≥ -103 | ≥ -110 | ≥ -124 | ≥ -110 |
| Покрытие отсутствует (красный цвет на цифровой карте местности) | < -97 | < -103 | < -110 | < -124 | < -110 |

Таблица 3 ‒ Уровни полезных сигналов РЭС, определяющие зону уверенного приема для сетей СПЭ

(при контроле с использованием автомобильной техники)

| Наличие связи | Уровень полезного сигнала РЭС для сетей стандарта, дБм |
| --- | --- |
|  | GSM (RxLev) | UMTS (RSCP) | LTE (RSRP) | NB-IoT (RSRP) | 5G (SS-RSRP) |
| Связь может быть установлена внутри помещений, внутри автомобиля и на открытых участках местности вне автомобиля (синий цвет на цифровой карте местности) | ≥ -78 | ≥ -88 | ≥ -95 | ≥ -109 | ≥ -95 |
| Связь может быть установлена внутри автомобиля и на открытых участках местности вне автомобиля (зеленый цвет на цифровой карте местности) | ≥ -87 | ≥ -93 | ≥ -100 | ≥ -114 | ≥ -100 |
| Связь может быть установлена на открытых участках местности вне автомобиля (желтый цвет на цифровой карте местности) | ≥ -97 | ≥ -103 | ≥ -110 | ≥ -124 | ≥ -110 |
| Связь отсутствует (красный цвет на цифровой карте местности) | < -97 | < -103 | < -110 | < -124 | < -110 |

5.5 Все измерения, выполняемые с использованием испытательных комплексов, должны иметь привязку к географическим координатам, полученным от приемников ГЛОНАСС или GPS.

5.6 Применяемые средства измерений должны подлежать метрологической оценке и метрологическому контролю в соответствии с [3] и должны поддерживать основные технологии и функции, реализованные на сети оператора сотовой подвижной электросвязи.

5.7 По результатам проведения контроля определяется соответствие качества услуг нормам, предусмотренным в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах.

5.8 Услуги СПЭ характеризуются потребительскими свойствами услуг (критериями качества), которые определяются показателями качества услуг.

5.9 Показатели качества услуг рассчитывают через параметры качества услуг, полученные в результате выполнения измерений.

5.10 Показатели качества услуг делятся на:

- технические показатели качества услуг;

- организационные показатели качества услуг.

5.11 Технические показатели качества услуг предоставления телефонного радиосоединения характеризуют:

– доступность услуги;

– время установления соединения;

– непрерывность услуги;

– качество передачи речи.

Технические показатели качества услуг передачи данных с коммутацией пакетов характеризуют:

– доступность услуги;

– качество передачи данных;

– качество воспроизведения видео;

– качество загрузки WEB-страниц;

– качество доступа к социальным сетям.

Совокупность потребительских свойств услуги характеризует качество услуги СПЭ.

Технические показатели качества, определяющие потребительские свойства услуги предоставления телефонного радиосоединения и услуги передачи данных с коммутацией пакетов, а также их взаимосвязь с параметрами качества услуг приведены в таблицах 4, 5.

Таблица 4 ‒ Параметры и показатели качества услуги предоставления телефонного

радиосоединения для сетей СПЭ

| Потребительское свойство услуги | Технический показатель качества услуги | Параметр качества услуги |
| --- | --- | --- |
| Услуга предоставления телефонного радиосоединения |
| Доступность услуги | Доля неуспешных вызовов от общего количества вызовов | Количество неуспешных контрольных попыток вызова за период контроля. Общее суммарное количество попыток вызова за период контроля |
| Время установления соединения | Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения | Количество попыток вызова, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения, за период контроля. Общее суммарное количество успешных попыток вызова за период контроля. Время установления телефонного радиосоединения |
| Непрерывность услуги | Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента | Количество соединений, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента, за период контроля. Общее суммарное количество успешных соединений, последовательно установленных за период контроля |
| Качество передачи речи | Доля переданных образцов речи, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи. Средняя балльная оценка качества передачи речи | Количество переданных образцов речи с неудовлетворительной оценкой параметра качества передачи речи Общее суммарное количество переданных образцов речи |

Таблица 5 ‒ Параметры и показатели качества услуги передачи данных с коммутацией пакетов

для сетей СПЭ

| Потребительское свойство услуги | Технический показатель качества услуги | Параметр качества услуги |
| --- | --- | --- |
| Услуга передачи данных с коммутацией пакетов |
| Доступность услуги | Доля неуспешных попыток передачи данных от общего количества попыток передачи данных | Количество неуспешных попыток передачи данных. Общее количество попыток передачи данных за период контроля |
| Качество передачи данных | Доля сеансов, не удовлетворяющих нормам по скорости передачи данных | Количество попыток передачи данных, для которых скорость передачи данных не удовлетворяет нормам. Общее количество попыток передачи данных за период контроля. Скорость передачи данных (норма устанавливается в спецификациях на услугу) |
|  | Доля сеансов, не удовлетворяющих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | Количество соединений, для которых время задержки передачи IP-пакетов не удовлетворяет нормам. Общее количество соединений за период контроля. Время задержки передачи IP-пакетов |
|  | Доля сеансов, не удовлетворяющих нормам по потерям IP-пакетов | Количество соединений, для которых коэффициент потери IP-пакетов не удовлетворяет нормам. Общее количество соединений за период контроля. Коэффициент потери IP-пакетов |
| Качество воспроизведения видео | Доля неуспешных попыток воспроизведения видео | Количество неуспешных попыток воспроизведения видео за период контроля. Общее суммарное количество попыток воспроизведения видео за период контроля |
|  | Доля начавшихся сеансов, не удовлетворяющих нормативам по времени начала воспроизведения видео | Количество начавшихся сеансов, не удовлетворяющих нормативам по времени начала воспроизведения видео за период контроля. Общее суммарное количество начавшихся сеансов воспроизведения видео за период контроля |
|  | Среднее время начала воспроизведения видео | Общее суммарное время начала воспроизведения видео всех соединений. Общее суммарное количество сеансов воспроизведения видео за период контроля |
|  | Средняя балльная оценка качества воспроизведения видео | Количество сеансов воспроизведения видео, не удовлетворяющих нормативам по качеству воспроизведения за период контроля. Общее суммарное количество сеансов воспроизведения видео за период контроля |
| Качество загрузки WEB-страниц | Доля неуспешных сеансов при загрузке WEB-страницы | Количество неуспешных сеансов загрузки WEB-страницы за период контроля. Общее суммарное количество сеансов загрузки WEB-страницы за период контроля |
|  | Среднее время загрузки WEB-страницы | Общее суммарное время загрузки WEB-страницы. Общее суммарное количество успешных сеансов загрузки WEB-страницы за период контроля |
|  | Доля сеансов, не удовлетворяющих нормативам по времени загрузки WEB-страницы | Количество сеансов, не удовлетворяющих нормативам по времени загрузки WEB-страницы. Общее суммарное количество сеансов загрузки WEB-страницы за период контроля». |
| Качество доступа к социальным сетям | Доля неуспешных сеансов доступа к социальным сетям | Количество неуспешных сеансов доступа к социальным сетям за период контроля. Общее суммарное количество сеансов доступа к социальным сетям за период контроля |
|  | Среднее время доступа к социальным сетям | Общее суммарное время доступа к социальным сетям. Общее суммарное количество успешных сеансов доступа к социальным сетям за период контроля |

5.12 Организационные показатели качества услуги предоставления доступа к сети СПЭ характеризуют:

- скорость ремонта;

- правильность тарификации;

- удовлетворенность абонентов обслуживанием.

Взаимосвязь потребительских свойств услуги предоставления доступа к сети СПЭ, организационных показателей качества услуги, параметров качества услуги приведена в таблице 6.

Таблица 6 ‒ Параметры и показатели качества услуги предоставления доступа к сети СПЭ

| Потребительское свойство услуги | Показатель качества услуги | Параметр качества услуги |
| --- | --- | --- |
| Скорость ремонта | Коэффициент восстановления связи | Время восстановления связи (нормативное значение). Количество не устраненных в нормативные сроки за отчетный период аварий, повреждений оборудования сети СПЭ (неисправности в аппаратуре ЦК СПЭ, магистральных РРЛ, повреждения на стыке сети СПЭ и сети стационарной электросвязи), при которых имеется полное прекращение или значительное ограничение предоставления абонентам основных услуг электросвязи более 15 мин в зоне действия одного и более MGW, MSS, HLR/AUC или на 20 % и более площадках РЭС региона (области). Общее количество за отчетный период аварий, повреждений оборудования сети СПЭ (неисправности в аппаратуре ЦК СПЭ, магистральных РРЛ, повреждения на стыке сети СПЭ и сети стационарной электросвязи), при которых имеется полное прекращение или значительное ограничение оказания абонентам основных услуг электросвязи более 15 мин в зоне действия одного и более MGW, MSS, HLR/AUC или свыше 20 % РЭС области |
| Правильность тарификации | Доля неправильно тарифицированных соединений | Количество обоснованных обращений на неправильность тарификации за отчетный период. Общее количество тарифицированных соединений за отчетный период |
| Удовлетворенность абонентов обслуживанием | Показатель удовлетворенности абонентов организационными аспектами обслуживания | Количество обоснованных обращений на организационные аспекты обслуживания, поступивших в абонентскую службу оператора СПЭ за отчетный период. Общее количество абонентов, зарегистрированных к началу проведения расчета. Количество абонентов, не удовлетворенных качеством обслуживания, опрошенных при обращении в центры обслуживания. Общее количество абонентов, опрошенных при обращении в центры обслуживания |
|  | Показатель удовлетворенности абонентов техническими аспектами обслуживания | Количество обоснованных обращений на технические аспекты обслуживания, поступивших в абонентскую службу оператора СПЭ за отчетный период. Общее количество абонентов, зарегистрированных к началу проведения расчета. Количество абонентов, не удовлетворенных качеством предоставления доступа к сети оператора в зоне уверенного приема и ненадлежащим обеспечением требуемого уровня показателей качества в зоне уверенного приема и качеством выполнения обязательств оператора, связанных с прекращением или приостановкой обслуживания или восстановлением связи. Общее количество опрошенных абонентов |

Окончание таблицы 6

| Потребительское свойство услуги | Показатель качества услуги | Параметр качества услуги |
| --- | --- | --- |
|  | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо в правилах предоставления услуги | Количество договоров, в соответствии с которыми доступ к услуге был организован в соответствии с нормой по времени. Общее количество договоров, заключенных за период контроля |
|  | Коэффициент доступности службы технической поддержки | Количество обращений в службу технической поддержки, закончившихся ответом специалиста службы технической поддержки в течение нормативного времени. Количество ответов на запросы абонентов по телефону в службу технической поддержки, закончившихся ответом специалиста службы технической поддержки в течение нормативного времени. Общее количество обращений в службу технической поддержки за оцениваемый период |

5.13 Методика расчета комплексного индекса качества услуг представлена в приложении А.

6 Нормы на показатели качества услуг

6.1 Все показатели качества услуг нормируются и не зависят от стандарта сети СПЭ, поколения оборудования и типа вызовов.

6.2 Показатели качества услуг предоставления телефонного радиосоединения, передачи данных с коммутацией пакетов, предоставления доступа к сети стандарта СПЭ приведены в таблицах 7‒9.

Таблица 7 ‒ Нормы на показатели качества услуги предоставления телефонного

радиосоединения для сетей СПЭ

| Показатель качества услуги предоставления телефонного радиосоединения | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Доля неуспешных вызовов от общего количества вызовов, %, не более | 8,0 |
| 2 Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения, %, не более | 5,0 |
| 3 Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента, %, не более | 5,0 |
| 4 Доля переданных образцов речи, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи, %, не более | 8,0 |
| 5 Средняя балльная оценка качества передачи речи, не менее | 3,2 |

Таблица 8 ‒ Нормы на показатели качества услуги передачи данных с коммутацией

пакетов для сетей СПЭ

| Показатель качества услуги передачи данных с коммутацией пакетов | Значение параметра |
| --- | --- |
| Доступность услуги |
| 1 Доля неуспешных попыток передачи данных от общего количества попыток передачи данных, %, не более | 15,0 |
| 2 Доля сеансов с задержкой передачи IP-пакетов более 400 мс, %, не более | 10,0 |
| 3 Коэффициент потери IP-пакетов, %, не более | 3,0 |
| Качество передачи данных |
| 4 Доля сеансов для технологии IMT (IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020) со скоростью передачи данных менее 1 Мбит/с по направлению к абоненту, %, не более | 10,0 |
| 5 Доля сеансов для технологии IMT <**>(IМТ-2000) со скоростью передачи данных менее 2,0 Мбит/с по направлению к абоненту, %, не более | 30 |
| 6 Доля сеансов для технологии IMT (IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020) со скоростью передачи данных менее 1 Мбит/с по направлению от абонента, %, не более | 20,0 |
| 7 Доля соединений для технологии IMT-Advanced, IMT-2020 со скоростью передачи данных менее 5 Мбит/с по направлению к абоненту, %, не более | 30,0 |
| 8 Средняя скорость передачи данных, Мбит/с, не менее | 5,0 |
| Качество воспроизведения видео |
| 9 Доля неуспешных попыток воспроизведения видео, %, не более | 20,0 |
| 10 Средняя балльная оценка качества воспроизведения видео, баллов, не менее | 3,0 |
| 11 Доля сеансов, не удовлетворяющих нормативам по времени начала воспроизведения, не более 10 с, %, не более | 10,0 |
| 12 Среднее время начала воспроизведения видео, с, не более | 5,0 |
| Качество загрузки WEB-страниц |
| 13 Доля неуспешных сеансов загрузки WEB-страницы, %, не более | 30,0 |
| 14 Среднее время загрузки WEB-страницы, с, не более | 6,0 |
| 15 Доля сеансов, не удовлетворяющих нормативам по времени загрузки WEB-страницы, более 6 с, %, не более | 25,0 |
| Качество доступа к социальным сетям |
| 16 Доля неуспешных сеансов доступа к социальным сетям, %, не более | 20,0 |
| 17 Среднее время доступа к социальным сетям, с, не более | 15,0 |
| 18 Доля сеансов, не удовлетворяющих нормативам по времени сеансов доступа к социальным сетям, более 15 с, %, не более | 5,0 |

Таблица 9 ‒ Нормы на показатели качества услуги предоставления доступа

к сети СПЭ

| Показатель качества услуги предоставления доступа к сети СПЭ | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Коэффициент восстановления связи, %, не менее | 95,0 |
| 2 Доля неправильно тарифицированных соединений, %, не более | 0,01 |
| 3 Показатель удовлетворенности абонентов организационными аспектами обслуживания, %, не менее | 99,5 |
| 4 Показатель удовлетворенности абонентов техническими аспектами обслуживания, %, не менее | 99,5 |
| 5 Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо в правилах предоставления услуги, %, не менее | 99,0 |
| 6 Коэффициент доступности службы технической поддержки, %, не менее | 90,0». |

6.3 Временные нормы на параметры качества оказания услуг абонентам сети СПЭ приведены в таблицах 10, 11.

Таблица 10 ‒ Нормы на параметры качества оказания услуг для сетей СПЭ

| Параметр качества услуг | Норма |
| --- | --- |
| 1 Время установления телефонного радиосоединения, с, не более | 10 |
| 2 Время восстановления связи, ч | По таблице 12 |
| 3 Время ответа специалиста службы технической поддержки, с, не более | 180 |
| 4 Время задержки передачи IP-пакетов, мс, не более | 400 |
| 5 Коэффициент потери IP-пакетов, %, не более | 3 |
| 6 Время начала воспроизведения видео, с, не более | 10 |
| 7 Время загрузки WEB-страницы, с, не более | 6 |

Таблица 11 ‒ Время восстановления связи для сетей СПЭ

| Параметр качества услуг | Значение параметра качества услуг при полном прекращении или значительном ограничении оказания абонентам основных услуг электросвязи в зоне действия |
| --- | --- |
|  | одного и более MGW, MSS, HLR/AUC | от свыше 20 % до 50 % РЭС области | от свыше 50 % до 75 % РЭС области | от свыше 75 % до 100 % РЭС области |
| Время восстановления связи, ч | 24 | 24 | 18 | 12 |

7 Методы контроля

7.1 Основные положения

7.1.1 Методы контроля, рекомендуемые для оценки показателей качества услуг, приведены в таблице 12.

Таблица 12 ‒ Методы контроля показателей качества услуг ля сетей СПЭ

| Показатель качества услуги | Метод контроля |
| --- | --- |
| 1 Доля неуспешных вызовов от общего количества вызовов | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных вызовов |
| 2 Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения | Метод контрольных вызовов |
| 3 Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных вызовов |
| 4 Доля переданных образцов речи, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи | Метод контрольных вызовов |
| 5 Средняя балльная оценка качества передачи речи | Метод контрольных вызовов |
| 6 Доля неуспешных попыток передачи данных от общего количества попыток передачи данных | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных соединений |
| 7 Доля сеансов, не удовлетворяющих нормам по скорости передачи данных | Метод контрольных соединений |
| 8 Доля сеансов, не удовлетворяющих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | Метод контрольных соединений |
| 9 Доля сеансов, не удовлетворяющих нормам по потерям IP-пакетов | Метод контрольных соединений |
| 10 Средняя скорость передачи данных, Мбит/с, не менее | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных соединений |
| 11 Доля неуспешных попыток воспроизведения видео | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных соединений |
| 12 Доля начавшихся сеансов, не удовлетворяющих нормативам по времени начала воспроизведения видео | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных соединений |
| 13 Среднее время начала воспроизведения видео | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных соединений |
| 14 Средняя балльная оценка качества воспроизведения видео | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных соединений |
| 15 Доля неуспешных сеансов при загрузке WEB-страницы | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных соединений |
| 16 Среднее время загрузки WEB-страницы | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных соединений |
| 17 Доля сеансов, не удовлетворяющих нормативам по времени загрузки WEB-страницы | Метод анализа статистических данных. Метод контрольных соединений |
| 18 Коэффициент восстановления связи | Метод анализа статистических данных |
| 19 Доля неправильно тарифицированных соединений | Метод анализа обращений абонентов |
| 20 Показатель удовлетворенности организационными аспектами обслуживания | Метод анализа обращений абонентов. |
| 21 Показатель удовлетворенности техническими аспектами обслуживания | Метод анализа обращений абонентов. |
| 22 Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо в правилах предоставления услуги | Метод анализа статистических данных |
| 23 Коэффициент доступности службы технической поддержки | Метод анализа статистических данных |

7.1.2 Основным методом контроля показателей качества услуг при проведении добровольной сертификации услуг и проверке качества услуг контролирующими органами является метод контрольных вызовов (соединений).

7.1.3 При проведении контроля оператором СПЭ при внутреннем аудите основным методом является метод анализа статистических данных по показателям качества услуг.

7.2 Метод контрольных вызовов (соединений)

7.2.1 Контрольные вызовы (соединения) могут осуществляться как с использованием автомобильной техники (при контроле вдоль маршрутов движения транспортных средств), так и без нее (при контроле внутри зданий, сооружений, помещений, в общественном транспорте, пешеходных зонах и т.д.).

Контроль показателей качества выполняется с использованием тестовых терминалов испытательных аппаратно-программных комплексов (испытательных комплексов), работающих на штатные встроенные антенны в режиме автоматического выбора сети 2G/3G/4G/5G, т.е. без принудительного выбора одного из стандартов 2G/3G/4G или 5G для работы терминалов.

Контрольные вызовы (соединения) производят с испытательных комплексов на испытательные комплексы (автоответчики), находящиеся в зоне уверенного приема сетей СПЭ.

Оценка параметров качества услуг без использования автомобильной техники осуществляется для контрольных вызовов (соединений), выполненных в пределах зоны уверенного приема, при уровнях полезного сигнала РЭС, измеренных сканирующими приемниками, соответствующих значениям, приведенным в таблице 1.

Оценка параметров качества услуг с использованием автомобильной техники осуществляется для контрольных вызовов (соединений), выполненных в пределах зоны уверенного приема, при уровнях полезного сигнала РЭС, измеренных сканирующими приемниками с использованием антенн, установленных снаружи автомобилей, соответствующих значениям, приведенным в таблице 13.

Таблица 13 ‒ Предельные уровни полезных сигналов РЭС при оценке показателей качества услуг

для сетей СПЭ (при контроле с использованием автомобильной техники)

| Наименование показателя | Уровень полезного сигнала РЭС для сетей стандарта, дБм |
| --- | --- |
|  | GSM (RxLev) | UMTS (RSCP) | LTE (RSRP) | NB-IoT (RSRP) | 5G (SS-RSRP) |
| Предельные уровни полезных сигналов РЭС, измеренных сканирующими приемниками с использованием антенн, установленных снаружи автомобилей, определяющие зону уверенного приема, для оценки параметров качества услуг при использовании автомобильной техники | ≥ -87 | ≥ -93 | ≥ -100 | ≥ -114 | ≥ -100 |

При проведении контрольных вызовов (соединений) не должны осуществляться корректировки и вмешательства в работоспособность сети электросвязи. В случае обнаружения неисправностей измерительного комплекса оценочные измерения проводят повторно.

7.2.2 Контроль показателей качества услуги предоставления телефонного радиосоединения

7.2.2.1 Контрольные вызовы (соединения) должны обеспечивать возможность контроля показателей качества услуг внутри сети оператора СПЭ с учетом всех возможных путей установления соединения (между двумя абонентами сети одного оператора СПЭ).

7.2.2.2 Определение требуемого количества контрольных вызовов (соединений) осуществляется для каждого оцениваемого показателя качества с доверительной вероятностью 0,95 (или 95 %), с точностью ±25 % в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14 ‒ Требуемое количество контрольных вызовов  при оценке показателей качества услуг

сети СПЭ

| Нормативное значение показателя качества услуги, % | Количество контрольных вызовов |
| --- | --- |
| ≤ 2 | 3136 |
| 2 - 4 | 1536 |
| 4 - 6 | 1003 |
| 6 - 8 | 736 |
| 8 - 10 | 576 |
| Примечание – Например, для нормативного значения показателя качества услуги, исчисляемого в 5 %, необходимо проконтролировать минимум 1003 вызова, взятые произвольно, чтобы подтвердить доверительную вероятность на уровне 95 %, что фактически значение показателя включено между 3,75 % и 6,25 %, т. е. равно 5±25 %. |

7.2.2.3 Для проведения контрольных вызовов на испытательном комплексе устанавливают начальные параметры в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15 ‒ Состав и длительность циклов контрольных вызовов при оценке  показателей качества

услуг предоставления телефонного радиосоединения

| Название параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Максимальное количество контрольных вызовов (соединений) за сеанс измерений | Максимально достижимое в течение одного рабочего дня |
| Время установления соединения | 30 с * |
| Длительность непрерывного соединения | 120 с |
| Интервал между контрольными вызовами | 20 с |
| * Если соединение не установлено в течение 30 с, то вызов считается неуспешным |

7.2.2.4 Сбор данных проводят в одном из двух режимов:

- непрерывный режим сбора данных – контрольные вызовы (соединения) проводят с испытательного комплекса, постоянно перемещающегося в соответствии с маршрутом, указанным в графике проведения контроля;

б) периодический режим сбора данных – контрольные вызовы (соединения)  проводят в точках проведения контроля, определенных в соответствии с маршрутом, указанным в графике проведения контроля. По окончании проведения контроля в данной точке испытательный комплекс перемещают в следующую точку контроля (во время перемещения контрольные вызовы (соединения) не производят).

7.2.2.5 Контрольные вызовы (соединения), проводимые с ЦК СПЭ или с испытательных комплексов, фиксируются автоматически в памяти ПК или на испытательных комплексах.

Контрольные вызовы (соединения), проводимые с испытательных подвижных комплексов, фиксируются в памяти ПК или в памяти испытательных подвижных комплексов

7.2.2.6 Контроль качества передачи речи (определение доли переданных образцов речи, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи) осуществляется с испытательных комплексов или испытательных подвижных станций методом автоматического анализа качества речи, описанным в [4] (алгоритм POLQA).

Оценка параметров качества передачи речи «из конца в конец» осуществляется по шкале MOS отдельно для каждого переданного за период контроля образца речи.

Переданный образец речи считается не удовлетворяющим нормативам по качеству передачи речи, если измеренный параметр качества передачи речи по шкале MOS составляет ≤2,6 балла.

7.2.2.7 Контроль показателя скорости установления соединения (определение доли вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения) проводят путем измерения параметров времени установления соединения и сравнения их с нормативными значениями, указанными в таблице 10.

7.2.2.8 Используя полученные результаты контроля, рассчитывают значение показателей качества услуг по формулам, приведенным в разделе 8.

Значения параметров и показателей качества услуги, полученные при проведении контроля, фиксируют в журналах установленной формы, утвержденных оператором электросвязи или контролирующим органом.

7.2.3 Контроль показателей качества услуги передачи данных с коммутацией пакетов

7.2.3.1 Контрольные соединения осуществляются с ЦК СПЭ, испытательных комплексов, размещаемых в автомобиле, или испытательных подвижных станций, поддерживающих соответствующие технологии пакетной передачи данных, и фиксируются автоматически специальной измерительной аппаратурой на долговременном носителе.

Контрольные соединения осуществляют в процессе передвижения с испытательного комплекса или с испытательной подвижной станции, поддерживающих соответствующие технологии пакетной передачи данных в соответствии с маршрутом, указанным в графике проведения контроля.

7.2.3.2 Для оценки характеристик качества услуг передачи данных используются повторяющиеся сессии тестов фиксированной длительности, реализующие загрузку данных с тестового сервера FTP и на сервер FTP и тесты, которые имитируют поведение абонента на основе использования типовых услуг и приложений.

Размещение, производительность и настройки тестовых серверов должны обеспечивать идентичные условия для всех операторов, участвующих в сравнительной оценке.

Контрольные соединения должны обеспечивать возможность контроля показателей качества услуг для соединений в направлениях: от абонента сети оператора СПЭ к абоненту сети IP и обратно.

Для оценки качества загрузки WEB-страниц используются динамические страницы. Рекомендуется выбирать 4 WEB-страницы сайтов, расположенных на территории Республики Беларусь (суточное посещение уникальными пользователями не менее 100000) 2 WEB-страницы сайтов, расположенных за пределами территории Республики Беларусь» (суточное посещение уникальными пользователями не менее 100000). Для обеспечения корректной сравнительной оценки при выборе динамических страниц учитывать рекомендации [5].

Для оценки характеристик качества сервисов воспроизведения видео выполняются повторяющиеся сессии воспроизведения видеоклипа с ресурса YouTube с учетом рекомендаций [6].

В течение контрольного соединения выполняются повторяющиеся, имеющие постоянную (фиксированную) длительность сессии:

‒ загрузки данных с интернет ресурса;

‒ загрузки данных на интернет ресурс;

‒ измерение времени отклика (RTT) выделенного сервера в сети Интернет при передаче тестовых ICMP-запросов (Ping);

‒ загрузка тестовой WEB-страницы;

‒ воспроизведение тестового видео с ресурса YouTube.

Оценка показателя качества воспроизведения видео осуществляется по шкале MOS в соответствии с [7], [8].

Состав и длительность циклов контрольных соединений при передаче данных представлены в таблице 16.

7.2.3.3 Определение требуемого количества контрольных соединений осуществляется в соответствии с 7.2.2.2.

7.2.3.4 Сбор данных проводят, как указано в 7.2.2.4.

7.2.3.5 Контроль показателей качества услуги осуществлять путем измерения параметров качества услуг, указанных в таблицах 4, 5, 10 и циклов соединений в таблице 16.

7.2.3.6 Используя полученные результаты контроля, рассчитывают значение показателей качества услуг по формулам, приведенным в разделе 8.

Значения параметров и показателей качества услуг, полученные при проведении контроля, фиксируют в журналах установленной формы, утвержденных оператором электросвязи или контролирующим органом.

Таблица 16 ‒ Состав и длительность циклов контрольных соединений при оценке

показателей качества услуг передачи данных с коммутацией пакетов

| Параметр | Длительность | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Загрузка данных с интернет ресурса | 10 с | HTTP/FTP DL (10s) |
| Пауза | 5 с |  |
| Загрузка данных на интернет ресурс | 10 с | HTTP/FTP UL (10s) |
| Пауза | 5 с |  |
| Передача к выделенному серверу в сети интернет и обратный прием IP-пакетов | 10 с | 10 запросов, размер пакета 32 байт |
| Пауза | 5 с |  |
| Загрузка WEB-страницы | 60 с | Динамическая WEB-страница |
| Пауза | 5 с |  |
| Воспроизведение видео с ресурса YouTube | 60 с | Видеоролик с ресурса YouTube»; |

7.3 Метод анализа статистических данных

7.3.1 Показатели и параметры качества услуг, необходимые для их расчета, определяют на основе анализа статистических данных, накопленных в системе учета оператора СПЭ за каждый квартал.

7.3.2 Объектами контроля являются все ЦКП и РЭС оператора СПЭ. Статистические данные фиксируют в журналах установленной формы, утвержденной оператором электросвязи или контролирующим органом.

7.3.3 Используя статистические данные за четыре квартала, рассчитывают значения параметров и показателей качества услуг за год по формулам, приведенным в разделе 8, фиксируют в журналах установленной формы, утвержденных оператором электросвязи или контролирующим органом.

7.4 Метод анализа обращений абонентов

7.5.1 Метод анализа обращений абонентов применяется для проведения контроля показателей качества правильности тарификации и удовлетворенности абонентов организационными и техническими аспектами обслуживания.

Под организационными аспектами обслуживания понимается обслуживание абонентов в центрах обслуживания и службе технической поддержки.

Под техническими аспектами обслуживания понимается обслуживание по обеспечению услугами электросвязи. Для расчета показателей применяются обоснованные обращения абонентов.

7.5.2 Для метода анализа обращений при расчете показателей качества применяют обращения, поступившие в организацию от абонентов в письменной форме, устной форме при проведении личного приема в организации, в электронной форме на официальный электронный адрес организации или в специальной рубрике на официальном сайте организации, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством и признанные по результатам рассмотрения обоснованными. Обоснованным обращением на качество предоставляемых услуг считается обращение, по результатам рассмотрения которого подтвердилось ненадлежащее обеспечение требуемого уровня показателей качества в зоне ответственности оператора электросвязи.

Используя полученные результаты анализа за отчетный период, рассчитывают значения показателей качества по формулам, приведенным в разделе 8, и фиксируют в журнале установленной формы, утвержденной оператором или контролирующим органом.

8 Обработка результатов

8.1 Все показатели качества рассчитываются на основании измеренных в процессе проведения контроля параметров.

8.2 Общее суммарное количество попыток вызова, попыток передачи/приема данных или попыток установления IP-соединения с сервером услуги за период контроля – N.

Значение N рассчитывается для каждого направления связи, указанного в программе проведения контроля.

8.3 Доля неуспешных вызовов Рнв

Доля неуспешных вызовов оценивается по результатам измерения количества успешных и неуспешных вызовов, создаваемых абонентами СПЭ в заданных направлениях.

Значение Рнв, %, определяется по формуле

,	(1)

| где | Nнв | – | общее суммарное количество неуспешных контрольных попыток вызова за период контроля. Значение Nнв определяется по методике измерений для каждого направления связи, указанного в программе проведения контроля; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | – | общее суммарное количество попыток вызова за период контроля. |

8.4 Доля неуспешных попыток соединения от общего количества соединений РУП

Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений оценивается по данным измерений количества успешных и неуспешных попыток соединения при передаче данных с коммутацией пакетов.

Значение РУП, %, определяется по формуле

(2)

| где | NУП | – | количество успешных попыток соединения за период контроля. Значение NУП определяется по методике контроля для каждого направления связи, указанного в программе проведения контроля; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | – | общее количество соединений за период контроля. |

8.5 Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения, РВУС

Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения, оценивается по результатам измерения количества вызовов с удовлетворительным и неудовлетворительным временем установления соединения, создаваемых абонентом СПЭ в направлениях, указанных в программе проведения контроля.

Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения, определяется исходя из измерений параметра времени установления соединения.

Значение РВУС, %, определяется по формуле

(3)

| где | NВУС | – | общее суммарное количество попыток вызова, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения, за период контроля для каждого направления связи, указанного в программе проведения контроля; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ny | – | общее суммарное количество успешных попыток вызова за период контроля. |

8.6 Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента, РРАЗ

Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента, оценивается по результатам измерения количества успешных вызовов и вызовов с преждевременным разъединением, осуществляемых абонентами СПЭ в заданных направлениях.

Значение РРАЗ, %, определяется по формуле

(4)

| где | NРАЗ | – | общее суммарное количество соединений, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента, за период контроля. Значение NРАЗ определяется для каждого направления связи, указанного в программе проведения контроля; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ny | – | общее суммарное количество успешных соединений, последовательно установленных за период контроля. |

8.7 Средняя балльная оценка качества передачи речи

Средняя балльная оценка качества передачи речи определяется по формуле:

,	(5)

| где | ∑Kp | – | сумма баллов по результатам всех измерений качества передачи речи за период контроля; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | – | общее суммарное количество измерений качества передачи речи за период контроля. |

8.8 Коэффициент восстановления связи Kвс

Коэффициент восстановления связи рассчитывается как отношение количества аварий, повреждений оборудования сети СПЭ за отчетный период, устраненных в нормативные сроки, к общему количеству аварий, повреждений оборудования СПЭ за отчетный период.

Значение Kвс, %, определяется по формуле

(6)

| где | Nповр. обор | – | количество аварий, повреждений оборудования сети СПЭ за отчетный период, устраненных в нормативные сроки; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nповр | – | общее количество аварий, повреждений оборудования СПЭ за отчетный период. |

При расчете коэффициента восстановления связи учитываются данные по авариям и повреждениям, которые привели к отсутствию или значительному ограничению связи более 15 мин на территории, обслуживаемой одним и более MGW, MSS, HLR/AUC или более 20 % объектов базовых станций (с отдельным географическим адресом) региона (области).

8.9 Доля неправильно тарифицированных соединений Рнтс

Доля неправильно тарифицированных соединений рассчитывается как отношение количества обоснованных обращений на неправильность тарификации к общему количеству тарифицированных соединений за отчетный период.

Значение Рнтс, %, определяется по формуле

(7)

| где | Nтс обращений | – | количество обоснованных обращений на неправильность тарификации за отчетный период; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nтс | – | общее количество тарифицированных соединений за отчетный период. |

8.10 Показатели удовлетворенности организационными аспектами обслуживания Рорг. обращений (Рорг. опрос)

Показатель удовлетворенности организационными аспектами обслуживания Рорг. обращений рассчитывается как отношение количества обоснованных обращений на организационные аспекты обслуживания к общему количеству абонентов сети СПЭ.

Значение Рорг. обращений, %, определяется по формуле

,	(8)

| где | Nорг. обращений | – | количество обоснованных обращений на организационные аспекты обслуживания, поступивших в абонентскую службу оператора СПЭ за отчетный период, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nаб. сети | – | количество абонентов, зарегистрированных в сети СПЭ к началу проведения расчета. |

8.11 Показатель удовлетворенности техническими аспектами обслуживания Ртех. обращений (Ртех. опрос)

Показатель удовлетворенности техническими аспектами обслуживания Ртех. обращений рассчитывается как отношение количества обоснованных обращений на технические аспекты обслуживания к общему количеству обращений, поступивших от абонентов за отчетный период.

Значение Ртех. обращений, %, определяется по формуле

,	(9)

| где | Nтех. обращений | – | количество обоснованных обращений на технические аспекты обслуживания, поступивших в абонентскую службу оператора СПЭ за отчетный период; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nаб. сети | – | количество абонентов, зарегистрированных в сети СПЭ к началу проведения расчета. |

8.12 Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных 
в договоре либо в правилах предоставления услуги Рдог

Доля договоров, по которым доступ к услуге был организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо в правилах предоставления услуги Рдог, %, определяется по формуле

(10)

| где | Nдог.норм | – | количество договоров, в соответствии с которыми доступ к услуге был организован в соответствии с нормой по времени; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | – | общее количество договоров, заключенных за период контроля. |

8.13 Коэффициент доступности службы технической поддержки Кдсп

Коэффициент доступности службы технической поддержки Кдсп, %, определяется по формуле

(11)

| где | Nответов на обращ | – количество ответов на запросы абонентов по телефону в службу технической поддержки, закончившихся ответом специалиста службы технической поддержки в течение нормативного времени; |
| --- | --- | --- |
|  | Nобращ. | – общее количество запросов по телефону в службу технической поддержки за оцениваемый период. |

## 8.14 Доля соединений, удовлетворяющих нормам по скорости передачи данных, Руд. скор

Доля соединений, удовлетворяющих нормам по скорости передачи данных, Руд. скор, %, определяется по формуле

(12)

| где | Nуд. скор | – | количество соединений, для которых скорость передачи данных удовлетворяет нормам; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | – | общее количество соединений за период контроля. |

## 8.15 Доля сеансов с задержкой передачи IP-пакетов более 400 мс, Руд. задерж

Доля сеансов с задержкой передачи IP-пакетов более 400 мс, Руд. задерж, %, определяется по формуле

(13)

| где | Nуд. задерж | – | количество соединений, для которых время задержки передачи IP-пакетов удовлетворяет нормам; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | – | общее количество соединений за период контроля. |

## 8.16 Доля соединений, удовлетворяющих нормам по потерям IP-пакетов, Руд. пот

Доля соединений, удовлетворяющих нормам по потерям IP-пакетов, Руд. пот, %, определяется по формуле

(14)

| где | Nуд. пот | – | количество соединений, для которых коэффициент потери IP-пакетов удовлетворяет нормам; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | – | общее количество соединений за период контроля. |

8.17 Доля переданных образцов речи, не удовлетворяющих нормативу по качеству передачи речи, РПР

Доля переданных образцов речи, не удовлетворяющих нормативу по качеству передачи речи, оценивается по результатам измерения количества образцов речи с неудовлетворительной оценкой параметра качества передачи речи (согласно 7.2.2.6) и общего суммарного количества переданных образцов речи, выполненных тестовыми терминалами сети СПЭ за указанный период времени в указанной зоне проведения контроля.

Значение РПР, % определяется по формуле

(15)

| где | NПР | – | общее суммарное количество переданных образцов речи с неудовлетворительной оценкой параметра качества передачи речи; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | – | общее суммарное количество переданных образцов речи за период контроля. |

9 Оформление результатов контроля

Значения показателей и параметров качества услуг, измеренные и рассчитанные в процессе проведения контроля, должны быть зафиксированы в журналах установленной формы, утвержденной оператором электросвязи или контролирующим органом.

По результатам контроля заполняется журнал результатов обработки данных контроля установленной формы, утвержденной оператором электросвязи или контролирующим органом.

10 Интегральный показатель качества

В качестве универсальной количественной оценки степени удовлетворенности абонента или меры клиентского опыта на практике может использоваться единый интегральный показатель качества.

Показатели качества определенные в таблицах 4, 5 могут использоваться для расчета интегральной оценки качества. Полученные показатели объединяются в общий индекс рабочих характеристик. Он может быть рассчитан для отдельных регионов, например городов, автомагистралей и популярных областей. Значения индексов, полученных в отдельных регионах, впоследствии подвергаются агрегированию для получения общего индекса рабочих характеристик сети. Рекомендации по процедуре расчета оценок на разных уровнях агрегации приводятся в рекомендациях [5].

Приложение А 
(справочное)

Методика расчета комплексного индекса качества услуг

А.1 Для анализа уровня качества обслуживания абонентов, достигнутого оператором электросвязи, рекомендуется использовать комплексные индексы качества.

А.2 Расчет комплексного индекса качества предусматривает следующие этапы:

- определение частных индексов качества;

- расчет обобщающих индексов качества;

- расчет комплексного индекса качества.

А.3 Индекс качества является относительной характеристикой качества, где фактическое значение показателя соотнесено с нормативным. Частные индексы рассчитываются для каждого показателя качества, характеризующего одно из потребительских свойств услуги. На основе частных индексов определяются обобщающие индексы, которые характеризуют уровень качества по одному из потребительских свойств услуги. На основе обобщающих индексов рассчитывается комплексный индекс, характеризующий качество функционирования службы в целом.

А.4 Расчет частных индексов

А.4.1 Если показатели характеризуют положительные аспекты качества (когда возрастанию показателя соответствует лучшее качество), значение частного индекса Yi рассчитывается по формуле

,	(А.1)

| где | Pi | – | фактическое значение показателя; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hi | – | нормативное значение показателя. |

А.4.2 Если показатели характеризуют отрицательные аспекты качества (когда возрастанию показателя соответствует худшее качество), значение частного индекса Yi рассчитывается по формуле

.	(А.2)

А.4.3 Если вычисленные значения Yi достигают 1, фактическое значение показателя достигает нормы.

А.4.4 Таким образом, с помощью индексов показатели приводятся к относительным показателям, имеющим положительное влияние на результирующее качество. Поэтому чем ближе к 1 значение индекса, тем лучше качество.

А.5 Обобщающий индекс G рассчитывается по формуле

.	(А.3)

Если потребительское свойство оценивается одним показателем качества, то для данного потребительского свойства обобщающий индекс равен частному индексу показателя качества.

А.6 Комплексный индекс рассчитывается по формуле

.	(А.4)

А.7 Вычисляя комплексный индекс, характеризующий степень соответствия всех показателей нормативным значениям, которые определяют качество услуги, проводят анализ динамики изменения качества функционирования службы в целом.

Библиография

| [1] ETSI TS 102 250- 2 | Speech and multimedia Transmission Quality (STQ). QoS aspects for popular services in GSM and 3G networks. Part 2 Definition of Quality of Service parameters and their computation (Качество передачи речи и мультимедиа (STQ). Аспекты QoS для популярных сервисов в сетях GSM и 3G. Часть 2 Определение параметров качества обслуживания и их вычисление) |
| --- | --- |
| [2] Закон Республики Беларусь «Об электросвязи» от 19 июля 2005 г. № 45-З [3] Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII (ред. от 11.11.2019 № 254-З) |
| [4] Recommendation ITU-T P.863 (09/2014) | Perceptual objective listening quality assessment (Оценка качества перцептивной объективной слышимости) |
| [5] ETSI TR 103 559 | Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Best practices for robust network QoS benchmark testing and scoring (Качество передачи речи и мультимедиа (STQ); Лучшие практики для надежного тестирования и оценки качества сети) |
| [6] ETSI TR 101 578 | Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); QoS aspects of TCP-based video services like YouTube™ (Качество передачи речи и мультимедиа (STQ); аспекты QoS видеосервисов на основе TCP, таких как YouTube™) |
| [7] Recommendation ITU-T J.247 (08/2008) | Objective perceptual multimedia video quality measurement in the presence of a full reference (Объективное ‎измерение воспринимаемого ‎качества изображения в мультимедийных приложениях при наличии полного ‎эталонного сигнала) |
| [8] Recommendation ITU-T J.343.1 (11/2014) | Hybrid-NRe objective perceptual video quality measurement for HDTV and multimedia IP-based video services in the presence of encrypted bitstream data (Гибридное (NRe-типа) объективное измерение воспринимаемого качества изображения, предназначенное для услуг ТВЧ и мультимедийных видеоуслуг на базе IP, при наличии данных шифрованного битового потока)». |

# Text boxes

© Госстандарт, 20___

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке