ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту изменения государственного стандарта Республики Беларусь

СТБ 2156-2020 «Средства электросвязи мультисервисных сетей.

Основные параметры и характеристики»

(окончательная редакция)

1 Основание для разработки изменения государственного стандарта

Проект изменения государственного стандарта разработан в соответствии с Планом государственной стандартизации Республики Беларусь на 2023 год, изменение № 1. Код задания (темы) 2.258-2023.

2 Цели и задачи разработки изменения государственного стандарта

Гармонизация стандарта с IEEE Std 802.3-2022 в части требований к параметрам интерфейсов Ethernet.

Развитие нормативно-технической базы по средствам электросвязи, позволяющей повысить конкурентоспособность продукции, обеспечить техническую, информационную совместимость и взаимозаменяемость продукции, защиту потребителя от недоброкачественной продукции, требуемое качество предоставляемых услуг электросвязи, устойчивость функционирования сети электросвязи.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются средства электросвязи мультисервисных сетей. ОГКС 33.020; 35.200.

Пропускная способность мультисервисных сетей Республики Беларусь напрямую зависит от скорости передачи данных на физическом уровне проводных и оптических интерфейсов Ethernet. Появление новых видов интерфейсов Ethernet, требования к которым установлены в международном стандарте IEEE Std 802.3, привело к ввозу в Республику Беларусь средств электросвязи с повышенной скоростью передачи данных и производительностью для LAN и ЦОД. В СТБ 2156-2020 требования к интерфейсам таких средств электросвязи в настоящее время отсутствуют и будут установлены в разрабатываемом изменении.

При разработке проекта изменения государственного стандарта новые технологии и разработки, связанные с объектом стандартизации, не использовались.

4 Взаимосвязь проекта изменения государственного стандарта с другими

техническими нормативными правовыми актами в области технического

нормирования и стандартизации

Проект изменения государственного стандарта взаимосвязан со следующим техническим нормативным правовым актом в области технического нормирования и стандартизации:

ГОСТ IEC 61643-11-2013 Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 11. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным системам распределения электроэнергии. Требования и методы испытаний

Внесение изменений во взаимосвязанный ТНПА не потребуется.

5 Источники информации

IEEE Std 802.3-2022 IEEE Standard for Ethernet (Стандарт IEEE для Ethernet).

6 Сведения о рассылке проекта изменения государственного стандарта

на рассмотрение

По результатам рассмотрения первой редакции проекта изменения государственного стандарта замечания и предложения отсутствуют.

Окончательная редакция проекта изменения государственного стандарта на отзыв не рассылалась.

В сводке отзывов учтены все поступившие отзывы от организаций:

РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ», письмо от 06.07.2023 № 27-2-18/6373;

Государственное предприятие «БелГИЭ», письмо от 07.07.2023 № 01-16/2078;

ОАО «ПРОМСВЯЗЬ», письмо от 19.07.2023 № 10/742.

7 Заключение (предлагаемое решение) по проекту изменения государственного стандарта

Проект изменения государственного стандарта соответствует целевому назначению, требованиям законодательства и предлагается к утверждению.

8 Введение изменения государственного стандарта в действие

Предполагаемая дата введения изменения государственного стандарта в действие: 01.03.2024.

Директор ОАО «Гипросвязь» 							А.Е.Алексеев

Начальник НИИЛ ТО НИИЦ ОАО «Гипросвязь»				А.И.Воронов

Старший научный сотрудник

НИИЛ ТО НИИЦ ОАО «Гипросвязь»						Я.С.Язловецкий