| ИЗМЕНЕНИЕ № 2 | СТБ 1343−2007 |
| --- | --- |
|  | ЕДИНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Термины и определения |
|  | АДЗIНАЯ СЕТКА ЭЛЕКТРАСУВЯЗI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ Тэрмiны i азначэннi |

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от _________ № ____

Дата введения _______________

Раздел 1. Второй абзац. Заменить слово: «обязательны» на «предназначены».

Раздел 2. Первый абзац. Заменить слова: «стандарты» на «технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА)»;

примечание. Второй абзац. Заменить слова: «замененными (измененными)» на «действующими взамен».

дополнить ссылками:

«СТБ 1356-2011 Сухопутная подвижная служба. Системы подвижной электросвязи. Требования к радиооборудованию;

СТБ 1439-2008 Услуги электросвязи. Термины и определения;

СТБ 1662-2006 Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры, технические требования, методы измерений и испытаний;

СТБ 1693-2009 Информатизация. Термины и определения;

СТБ 1822-2010 Цифровое телевизионное вещание. Цифровое звуковое вещание. Термины и определения;

СТБ 1956-2011 Передача данных. Термины и определения;

СТБ 2003-2012 Телефонная сеть электросвязи. Термины и определения;

СТБ 2004-2012 Сеть сотовой подвижной электросвязи. Термины и определения;

СТБ 2156-2014 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Основные параметры и характеристики;

СТБ 2257-2017 Сети передачи данных. Требования к точкам присоединения».

Раздел 3. Подраздел 3.1.

Дополнить абзацами:

Термины и определения, относящиеся к сетям передачи данных, содержатся в СТБ 1956 и 
СТБ 2257.

Термины и определения, относящиеся к сетям распределительных систем кабельного 
телевидения, содержатся в СТБ 1662.

Термины и определения, относящиеся к сетям телефонной связи, содержатся в СТБ 2003.

Термины и определения, относящиеся к сетям сотовой подвижной электросвязи, содержатся в СТБ 1356 и СТБ 2004.

Исключить терминологические статьи: 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10, 3.1.11.

Терминологические статьи - 3.1.2, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.12, 3.1.14, 3.1.15 изложить в новой редакции:

| «3.1.2 (Единая) сеть электросвязи Республики Беларусь; ЕСЭ Республики Беларусь: Совокупность сетей электросвязи общего пользования, технологических, выделенных и специального назначения, обеспечивающая электросвязь между пользователями услуг электросвязи внутри страны и пользователями услуг электросвязи других государств. | be | (Адзіная) сетка электрасувязі Рэспублікі Беларусь; АСЭ Рэспублікі Беларусь |
| --- | --- | --- |
|  | en | (United) telecommunication network of the Republic of Belarus |
| 3.1.5 технологическая (корпоративная, учрежденческая) сеть электросвязи: Сеть электросвязи, предназначенная для обеспечения потребностей внутренней деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, управления технологическими процессами. Примечание: технологическая (корпоративная, учрежденческая) сеть, которая не имеет присоединения к сети электросвязи общего пользования, относится к выделенным сетям электросвязи. | be | тэхналагічная (карпаратыўная, учрежденческая) сетка электрасувязі |
|  | en | technological telecommunication network |
| 3.1.9 цифровая сеть (электросвязи) с интеграцией служб; ЦСИС, ISDN: Сеть электросвязи, обеспечивающая оказание услуг электросвязи (телефонной связи, передачи данных и др.), доступных через стандартизированные интерфейсы «пользователь – сеть» (СТБ 2156). | be | лічбавая сетка (электрасувязі) з інтэграцыяй службаў; ЛСIС |
|  | en | integrated services digital network; ISDN |
| 3.1.12 мультисервисная сеть (электросвязи): Сеть электросвязи на основе технологии коммутации пакетов, обеспечивающая оказание услуг телефонной связи, передачи данных и других с совместным использованием передачи, коммутации, управления и других ресурсов данной сети. | be | мультысэрвісная сетка (электрасувязі) |
|  | en | multiservice (telecommunication) network |
| 3.1.14 сеть стационарной электросвязи: Сеть электросвязи, обеспечивающая пользователям услуг стационарной электросвязи возможность установления связи между собой и пользователями других сетей электросвязи. | be | сетка стацыянарнай электрасувязі |
|  | en | fixed telecommunication network |
| 3.1.15 оконечное абонентское устройство; абонентский терминал: Техническое устройство пользователя услуг электросвязи, предназначенное для подключения к сети электросвязи в целях обеспечения доступа к услугам электросвязи. Примечание – Оконечным абонентским устройством может являться: - модем (устройство интегрированного доступа, сетевой адаптер, интегрированный в оконечное оборудование данных) - в случае мультисервисной сети, сети передачи данных; - телефонный аппарат (факсимильный аппарат) - в случае телефонной сети с коммутацией каналов; - оконечное телеграфное оборудование - в случае сети телекс; - сотовый телефон, модем (сетевой адаптер, интегрированный в оконечное оборудование данных) - в случае сети сотовой подвижной электросвязи; - приставка телевизионная (тюнер), телевизионный приёмник - в случае сетей распределительных систем кабельного телевидения, сетей эфирного цифрового телевизионного вещания и др.». | be | канцавая абаненцкая прылада; абаненцкі тэрмінал |
|  | en | terminal subscriber device; subscriber terminal |

Дополнить терминологическими статьями: 3.1.25 – 3.1.44:

| «3.1.25 широкополосный канал: Канал электросвязи, обеспечивающий передачу информации со скоростью не менее 1048 кбит/с. | be | шырокапалосны канал |
| --- | --- | --- |
|  | en | broadband channel |
| 3.1.26 соединение (электросвязи): Состояние сети электросвязи, при котором обеспечивается электросвязь между средствами электросвязи (в том числе оконечными абонентскими устройствами) по каналам электросвязи. | be | злучэнне (электрасувязі) |
|  | en | connection (telecommunication) |
| 3.1.27 коммутируемое соединение (электросвязи): Временное (сеансовое) соединение для обеспечения передачи сообщений в период, определённый фазами (процедурами) установления соединения и завершения (разъединения). | be | камутаванае злучэнне (электрасувязі) |
|  | en | dial-up connection (telecommunication) |
| 3.1.28 постоянное соединение (электросвязи): Соединение, устанавливаемое на определённый период с целью передачи сообщений в непрерывном режиме. | be | пастаяннае злучэнне (электрасувязі) |
|  | en | permanent connection (telecommunication) |
| 3.1.29 соединительная линия (электросвязи): Линия электросвязи, соединяющая между собой станции (узлы) сети электросвязи. | be | злучальная лінія (электрасувязі) |
|  | en | connecting line (telecommunication) |
| 3.1.30 абонентская линия (электросвязи): Линия электросвязи, соединяющая между собой оконечное устройство электросвязи (оконечное абонентское устройство) и станцию (узел) сети электросвязи. | be | абаненцкая лінія (электрасувязі) |
|  | en | subscriber line (telecommunications) |
| 3.1.31 программно-конфигурируемая сеть: Сеть передачи данных, в которой функции управления сетью (определения маршрутов перемещения пакетов) отделены от устройств коммутации и передачи данных, централизованы и определены унифицированными программными средствами. | be | праграмна-канфігуруемая сетка |
|  | en | (software-defined network): |
| 3.1.32 коммутируемая сеть (электросвязи): Сеть электросвязи, обеспечивающая соединение электросвязи по запросу (пользователя) средствами электросвязи в соответствии с заданным алгоритмом (программой) на время передачи сигналов электросвязи (сообщений). Примечание – В зависимости от способа установления соединения сеть может быть с автоматической и (или) ручной коммутацией, от назначения различают сети с коммутацией каналов, пакетов, телеграфных сообщений. | be | камутаваная сетка (электрасувязі) |
|  | en | switched network (telecommunications) |
| 3.1.33 некоммутируемая сеть (электросвязи): Сеть электросвязи, обеспечивающая постоянные и временные соединения электросвязи. | be | некамутаваная сетка (электрасувязі) |
|  | en | non-switched network (telecommunications) |
| 3.1.34 канал (сети электросвязи): Комплекс технических средств коммутации, передачи и среды распространения, создающий путь прохождения сигналов электросвязи (сообщений) от источника к получателю или получателям сигналов электросвязи (сообщений). Примечание - Каналы электросвязи могут быть в зависимости от: - типа используемой среды распространения сигнала электросвязи разделяются на проводные и беспроводные; - вида сети электросвязи разделяются на каналы первичной и каналы вторичной сети электросвязи; - принадлежности уровню эталонной модели взаимодействия открытых систем (OSI) разделяются на физические и логические. | be | канал (сеткі электрасувязі) |
|  | en | channel (telecommunication networks) |
| 3.1.35 сеть распределения программ телевизионного и звукового вещания: Сеть электросвязи, обеспечивающая доставку телевизионных и звуковых программ пользователю. | be | сетка размеркавання праграм тэлебачання і радыёвяшчання |
|  | en | television and radio distribution network |
| 3.1.36 сеть распределительная системы кабельного телевизионного вещания: Сеть электросвязи, представляющая собой совокупность технических средств и устройств головной станции и линейной сети, обеспечивающих передачу радиосигналов в системе кабельного телевизионного вещания. | be | сетка размеркавальная сістэмы кабельнага тэлебачання |
|  | en | network distribution cable television systems |
| 3.1.37 сеть наземного цифрового телевизионного вещания: Сеть электросвязи, обеспечивающая доставку телевизионных программ пользователю с использованием наземных телевизионных станций. | be | сетка эфірнага лічбавага тэлевізійнага вяшчання |
|  | en | terrestrial digital television broadcasting network |
| 3.1.38 национальный сегмент сети Интернет: Совокупность информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и (или) использующих доменные имена в национальной доменной зоне, в которую входят доменные зоны ”.by“ и (или) ”.бел“. | be | нацыянальны сегмент сеткі Інтэрнэт |
|  | en | national segment of the Internet |

| 3.1.39 линия электросвязи: линия связи: Линия передачи, физическая цепь и линейно-кабельные сооружения электросвязи [1]. | be | лінія электрасувязі |
| --- | --- | --- |
|  | en | telecommunication line |
| 3.1.40 радиоканал: Канал передачи, в котором сигналы электросвязи передаются посредством радиоволн. | be | радыёканал |
|  | en | radio channel |
| 3.1.41 физическая цепь: Металлические провода или оптические волокна, образующие направляющую среду для передачи сигналов электросвязи. | be | фізічная ланцуг |
|  | en | physical circuit |
| 3.1.42 типовая физическая цепь: Физическая цепь, параметры которой соответствуют принятым нормам. | be | тыпавая фізічная ланцуг |
|  | en | typical physical circuit |
| 3.1.43 наземная станция: Станция, предназначенная для всех систем передачи, кроме спутниковой радиосистемы, и расположенная на поверхности земли, водной поверхности или в основной части земной атмосферы. | be | наземная станцыя |
|  | en | terrestrial station |
| 3.1.44 космическая станция: Станция, предназначенная для спутниковой радиосистемы передачи и расположенная на объекте, который находится за пределами основной части земной атмосферы. | be | касмічная станцыя |
|  | en | space station». |

Раздел 3. Подраздел 3.2.

Терминологические статьи 3.2.8, 3.2.18, 3.2.27, 3.2.28, 3.2.42, 3.2.43 исключить. Дополнить подраздел 3.1 терминологическими статьями 3.1.39 — 3.1.44.

Терминологические статьи 3.2.9, 3.2.17, 3.2.24 исключить.

Терминологическая статья 3.2.7. Примечание 1. Исключить слово: «радиорелейной». Исключить примечание 2.

Терминологическая статья 3.2.11. Исключить слова: «в полосе частот или». Исключить примечание.

Терминологические статьи 3.2.23−3.2.24. Исключить слова: «в полосе частот или».

Терминологическая статья 3.2.25. Исключить слова «полосы частот или».

Терминологические статьи 3.2.1, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.12 изложить в новой редакции:

| «3.2.1 первичная сеть (электросвязи): Совокупность типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов, образованных на базе сетевых узлов, сетевых станций, оконечных устройств первичной сети и соединяющих их линий электросвязи, предназначенных для передачи сигналов электросвязи различного назначения, в том числе для нужд вторичных сетей электросвязи. | be | першасная сетка (электрасувязі) |
| --- | --- | --- |
|  | en | primary network (telecommunications) |
| 3.2.7 линия передачи: Совокупность линейных трактов систем передачи, имеющих общие линейно-кабельные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения в пределах действия устройств обслуживания. Примечание 1 По территориальному признаку линию передачи называют магистральной, внутризоновой, местной. 2 В зависимости от среды распространения линию передачи называют кабельной, радиорелейной, спутниковой и др. | be | лінія перадачы першаснай сеткі |
|  | en | primary network transmission line |
| 3.2.9 соединительная линия (электросвязи) первичной сети: Линия электросвязи, соединяющая между собой сетевую станцию и сетевой узел или две сетевые станции. Примечание - В зависимости от первичной сети, к которой принадлежит соединительная линия, ее называют магистральной, внутризоновой, местной. | be | злучальная лінія (электрасувязі) першаснай сеткі |
|  | en | primary network (telecommunication) |
| 3.2.12 групповой тракт: Комплекс технических средств системы передачи, предназначенный для передачи сигналов электросвязи нормализованного числа частотных каналов или основных цифровых каналов в полосе частот или со скоростью передачи, соответствующей данному групповому тракту. | be | групавы тракт |
|  | en | group link». |

Раздел 3. Подраздел 3.3.

Терминологические статьи 3.3.2 - 3.3.4 исключить. Дополнить подраздел 3.1 терминологическими статьями 3.1.32 - 3.1.34.

Терминологические статьи 3.3.1, 3.3.5 - 3.3.9 изложить в новой редакции:

| «3.3.1 вторичная сеть (электросвязи): Совокупность узлов (станций), линий и каналов вторичной сети, образованных, в том числе на базе первичной сети, предназначенная для организации электросвязи (передачи сообщений) между двумя или более источниками (получателями) сообщений. Примечания 1 В зависимости от вида электросвязи вторичные сети разделяют на телефонные, телеграфные, передачи данных, мультисервисные, подвижной электросвязи, распределения программ телевизионного и звукового вещания, распределительные систем кабельного телевизионного вещания и др. 2 По территориальному признаку вторичные сети могут разделяться на международные, республиканские, областные (внутризоновые) и местные. | be | другасная сетка (электрасувязі) |
| --- | --- | --- |
|  | en | secondary (telecommunication) network |
| 3.3.5 линия вторичной сети (электросвязи): Линия электросвязи между оконечным абонентским устройством и станцией (узлом доступа) или между станцией и узлом вторичной сети электросвязи. Примечание – В зависимости от участка вторичной сети линии называются: абонентская, соединительная. | be | лінія другаснай сеткі (электрасувязі) |
|  | en | secondary network line (telecommunication) |
| 3.3.6 канал вторичной сети (электросвязи): Комплекс средств электросвязи и среды распространения, создающий путь прохождения сигналов электросвязи, образованный последовательно соединёнными линиями вторичной сети и узлами (станциями) вторичной сети, обеспечивающий при подключении оконечных абонентских устройств передачу сообщений от источника к получателю (получателям) сообщений. Примечания 1 В зависимости от вида вторичной сети электросвязи каналы называются телефонные, телеграфные, передачи данных и т.д. 2 По территориальному признаку каналы разделяются на международные, междугородные, зоновые, местные. | be | канал другаснай сеткі (электрасувязі) |
|  | en | secondary network channel (telecommunication) |
| 3.3.7 узел доступа (местной сети): Комплекс средств электросвязи, обеспечивающий физическое (логическое) подключение оконечного абонентского устройства к сети электросвязи по проводному (беспроводному) каналу электросвязи. | be | вузел доступу (мясцовай сеткі) |
|  | en | access node (local network) |
| 3.3.8 узел (станция) вторичной сети: Комплекс технических средств коммутации, передачи, средств управления, сигнализации и других функциональных элементов, обеспечивающих возможность установления соединений. Примечание – В зависимости от способа коммутации различают узлы (станции) коммутации каналов, пакетов, телеграфных сообщений. | be | вузел (станцыя) другаснай сеткі |
|  | en | node (station) secondary network |
| 3.3.9 коммутация каналов: Совокупность операций на узле (станции) вторичной сети, обеспечивающих последовательное соединение каналов вторичной сети | be | камутацыя каналаў |
|  | en | circuit switching». |

Раздел 3. Подраздел 3.4.

Терминологические статьи 3.4.2 – 3.4.4 исключить.

Приложение А

Терминологическую статью А.4 изложить в следующей редакции:

| «A.4 сообщение: Информация, передаваемая с помощью электромагнитных сигналов средствами электросвязи. В зависимости от вида электросвязи (передачи сообщений) сообщениями могут быть: речевые фразы (голосовые сообщения), пакеты данных со второго по седьмой уровень эталонной модели взаимодействия открытых систем (например, Ethernet кадры, IP пакеты и др.), аудиовизуальные материалы (передачи программ телевизионного вещания, произведений «видео по запросу», «музыка по запросу», сеансов видеоконференций и аудиоконференций), материалы передачи программ звукового вещания, электронные письма, файлы компьютерных операционных систем, информационные мультимедийные сообщения, SMS/MMS-сообщения, USSD – сообщения (СТБ 1439), факсимильные сообщения, телеграммы и др. | be | паведамленне |
| --- | --- | --- |
|  | en | message». |

Дополнить терминологическими статьями: А.17 – А. 31:

| «А.17 источник сигнала электросвязи: Средство электросвязи (включая оконечное абонентское устройство), которое формирует и передаёт сигналы электросвязи. | be | крыніца сігналу электрасувязі |
| --- | --- | --- |
|  | en | source of telecommunication signal |
| А.18 получатель сигнала электросвязи: Средство электросвязи (включая оконечное абонентское устройство), которое принимает и обрабатывает сигналы электросвязи. | be | атрымальнік сігналу электрасувязі |
|  | en | recipient of the signal telecommunication |
| А.19. получатель сообщений: Пользователь или программное обеспечение, в том числе в составе средств электросвязи (включая оконечные абонентские устройства), которые принимают и потребляют сообщения. | be | атрымальнік паведамленняў |
|  | en | recipient of messages |
| А.20 подключение оконечных абонентских устройств (к сети электросвязи): Организация технического взаимодействия между сетью электросвязи (станцией, узлом доступа) и оконечным абонентским устройством, при котором становится возможной передача сообщений. | be | падключэнне канцавых абаненцкіх прылад (да сеткі электрасувязі) |
|  | en | connection of subscriber terminal devices (to the telecommunication network) |
| А.21 присоединение сети электросвязи: Установление технико-технологического взаимодействия средств электросвязи двух сетей электросвязи, при котором становится возможным пропуск трафика непосредственно между этими сетями электросвязи. | be | далучэнне сеткі электрасувязі |
|  | en | telecommunication network connection |
| А.22 физический канал: Канал электросвязи, соответствующий первому уровню эталонной модели взаимодействия открытых систем (OSI). | be | фізічны канал |
|  | en | physical channel |
| А.23 логический канал: Канал электросвязи, соответствующий второму - седьмому уровню эталонной модели взаимодействия открытых систем (OSI). | be | лагічны канал |
|  | en | logical channel |
| А.24 среда (среда распространения, направляющая среда): Материальное вещество, служащее для передачи сигналов электросвязи. | be | серада (серада распаўсюджання, накіроўваючае асяроддзе) |
|  | en | medium (propagation medium, guide environment) |
| А.25 сигнал электросвязи: Физическое явление, одна или несколько характеристик которого изменяются посредством передаваемого на расстояние сообщения (фрагмента сообщения). | be | сігнал электрасувязі |
|  | en | telecommunication signal |
| А.26 эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI): Абстрактная сетевая модель для коммуникаций и разработки сетевых протоколов [2]. Представляет уровневый подход к сети. Каждый уровень обслуживает свою часть процесса взаимодействия. | be | эталонная мадэль узаемадзеяння адчыненых сістэм (OSI) |
|  | en | Open Systems Interconnection (OSI) Reference Model |
| А.27 сеть Интернет (Интернет): Совокупность взаимосвязанных международных сетей передачи данных, основанных на использовании набора протоколов Transmission Control Protocol/Internet Protocol и использующих единое адресное пространство (СТБ 1693). | be | сетка Інтэрнэт (Інтэрнэт) |
|  | en | Internet (Internet) |
| А.28 Интернет вещей (IoT): Информационно-коммуникационная инфраструктура для информационного общества, которая обеспечивает возможность электросвязи между пользователями электросвязи и вещами (физическими, виртуальными) или между вещами. Примечание 1 – Благодаря задействованию возможностей идентификации, сбора, обработки и передачи данных, в Интернете вещей обеспечивается наиболее эффективное использование вещей для предоставления услуг для всех типов приложений при одновременном выполнении требований безопасности и неприкосновенности частной жизни. Примечание 2 – В широком смысле Интернет вещей можно воспринимать как концепцию, имеющую технологические и социальные последствия. | be | інтэрнэт рэчаў |
|  | en | Internet of Things |
| А.29 вещь IoT (вещь): Предмет физического мира (физические вещи) и информационного мира (виртуальные-вещи), который может быть идентифицирован и интегрирован в сети электросвязи посредством встроенного в предмет средства электросвязи или отдельного средства электросвязи (оконечного абонентского устройства). | be | рэч |
|  | en | item |
| А.30 система кабельного цифрового телевизионного вещания: Система цифрового телевизионного вещания, предназначенная для доставки телевизионных программ пользователю по кабельной распределительной сети (СТБ 1822). | be | сістэма кабельнага тэлевізійнага вяшчання |
|  | en | cable television broadcasting system |
| А.31 наземное цифровое телевизионное вещание: Цифровое телевизионное вещание, осуществляемое с использованием наземных телевизионных передающих станций (СТБ 1822). | be | terrestrial digital television broadcasting |
|  | en | terrestrial television broadcasting system». |

Библиография.

Дополнить ссылкой:

«[2] ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель.».

Директор ОАО «Гипросвязь»						А. И. Караим

Начальник НИОСМ 							Н. А. Данилович