ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту государственного стандарта Республики Беларусь

СТБ/ПР_1/2156 «Средства электросвязи мультисервисных сетей.

Основные параметры и характеристики»

(первая редакция)

1 Основание для разработки государственного стандарта

Проект государственного стандарта СТБ/ПР_1/2156 разработан в соответствии с Планом государственной стандартизации Республики Беларусь на 2019 год, изменение № 1, тема 2.1.4-012.19. Пересмотр СТБ 2156-2014 «Средства электросвязи мультисервисных сетей. Основные параметры и характеристики».

2 Цели и задачи разработки государственного стандарта

Конкретизация требований к параметрам интерфейсов средств электросвязи мультисервисных сетей на физическом уровне.

Развитие нормативно-технической базы по средствам электросвязи, позволяющей повысить конкурентоспособность продукции, обеспечить техническую, информационную совместимость и взаимозаменяемость продукции, защиту потребителя продукции, требуемое качество предоставляемых услуг электросвязи, устойчивость функционирования сети электросвязи.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются средства электросвязи мультисервисных сетей. МКС 33.020; 35.020.

В настоящее время в СТБ 2156-2014 требования к большинству основных параметров установлены в виде ссылок на международные стандарты, в которых числовые значения параметров иногда предполагают несколько вариантов реализации. Это создает значительные трудности при применении требований в конкретных случаях.

Кроме того, часть требований к интерфейсам средств электросвязи, установленных в СТБ 2156-2014, является избыточной так как существенного влияния на безопасность и устойчивость функционирования сетей электросвязи эти параметры не оказывают.

При разработке проекта государственного стандарта новые технологии и разработки, связанные с объектом стандартизации, не использовались.

4 Взаимосвязь проекта государственного стандарта с другими техническими

нормативными правовыми актами в области технического нормирования и

стандартизации

Проект государственного стандарта взаимосвязан со следующими техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации:

ТКП 413-2012 (02140) Правила технической эксплуатации мультисервисных сетей электросвязи, построенных на базе архитектуры IMS

СТБ 1170-2014 Аппараты телефонные общего применения. Общие технические требования

СТБ 1201-2012 Кабели связи оптические. Общие технические условия

СТБ 1343-2007 Единая сеть электросвязи Республики Беларусь. Термины и определения

СТБ 1439-2008 Услуги электросвязи. Термины и определения

СТБ 1630-2010 Система наземного цифрового телевизионного вещания. Сигналы и тракты. Основные параметры и методы измерений

СТБ 1956-2011 Передача данных. Термины и определения

СТБ 2003-2012 Телефонная сеть электросвязи. Термины и определения

СТБ 2143-2011 Система цифрового телевизионного вещания. Оборудование кодирования, мультиплексирования и приема. Основные параметры и методы измерения

СТБ 2271-2016 Сети электросвязи. Система технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Технические требования

СТБ 2366-2014 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Компоненты пассивных оптических сетей доступа. Технические требования

СТБ 2428-2015 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Оборудование, реализующее функции коммутации телефонных соединений. Основные параметры и характеристики

СТБ 2429-2015 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Оборудование подсистем оказания мультимедийных услуг на базе IP протокола. Технические требования

СТБ 2441-2016 Стойкость средств электросвязи к перенапряжениям и сверхтокам. Устройства первичной защиты. Технические требования

СТБ 2501-2017 Стойкость средств электросвязи к перенапряжениям и сверхтокам. Общие технические требования

СТБ 2506-2017 Стойкость средств электросвязи к перенапряжениям и сверхтокам. Общие требования к проведению испытаний

СТБ 2524-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Электрические интерфейсы Ethernet. Требования к основным параметрам и методы испытаний

СТБ 2525-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Интерфейсы PDH и ISDN PRI. Требования к основным параметрам и методы испытаний

СТБ 2526-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Оборудование поддержки IP-групповой передачи. Методы испытаний

СТБ 2527-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Оборудование коммутации и передачи Ethernet-кадров. Методы испытаний

СТБ 2528-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Межсетевые экраны. Методы испытаний

СТБ 2536-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Аналоговые интерфейсы средств электросвязи VoIP. Методы испытаний

СТБ 2537-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Сетевые соединительные устройства IPv4 и IPv6. Методы испытаний

СТБ EN 55022-2012 Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений

СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

СТБ МЭК 61000-3-2-2006 Электромагнитная совместимость. Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока для оборудования с потребляемым током ≤ 16 А в одной фазе

СТБ IEC 61000-3-3-2011 Электромагнитная совместимость. Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током ≤ 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению

СТБ IETF RFC 7640-ХХХХ Средства электросвязи мультисервисных сетей. Механизмы обеспечения качества обслуживания. Управление передачей данных. Методы испытаний

СТБ ITU-T K.117-ХХХХ1 Стойкость средств электросвязи к перенапряжениям и сверхтокам. Устройства первичной защиты портов Ethernet. Общие технические требования и методы испытаний

СТБ ITU-T Q.3946.2-2018 Средства электросвязи мультисервисных сетей. Спецификация испытания на соответствие реализации протокола установления сеанса. Структура набора испытаний и цели испытаний

ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования

ГОСТ IEC 60950-21-2013 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание

ГОСТ IEC 60950-22-2013 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 22. Оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе

Внесение изменений во взаимосвязанные ТНПА не потребуется.

5 Источники информации

IEEE Std 802.3 2015 IEEE Standard for Ethernet (Стандарт IEEE для Ethernet)

ISO/IEC 9314-3:1990 Information processing systems – Fibre distributed Data Interface (FDDI) – Part 3: Physical Layer Medium Dependent (PMD) (Системы обработки информации. Волоконный распределительный интерфейс данных (FDDI). Часть 3: Физический уровень, зависящий от среды (PMD))

ISO/IEC 9314-4:1999 Information technology – Fibre distributed data interface (FDDI) – Part 4: Single-mode fibre physical layer medium dependent (SMF-PMD) (Информационная технология. Волоконный распределительный интерфейс данных (FDDI). Часть 4: Физический уровень, зависящий от среды, использующий одномодовое оптическое волокно (SMF-PMD))

ISO/IEC 9314-9:2000 Information technology – Fibre distributed data interface (FDDI) – Part 9: Low-cost fibre physical layer medium dependent (LCF-PMD) (Информационная технология. Волоконный распределительный интерфейс данных (FDDI). Часть 4: Физический уровень, зависящий от среды, использующий недорогое оптическое волокно (LCF-PMD))

ITU-T G.991.2 (12/2003) Single-pair High-speed Digital Subscriber Line (SHDSL) transceivers

(Приемопередатчики высокоскоростной двухпроводной цифровой абонентской линии (SHDSL))

ITU-T G.992.1 (06/1999) Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Приемопередатчики ассиметричной цифровой абонентской линии (ADSL))

ITU-T G.992.3 (04/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) (Приемопередатчики ассиметричной цифровой абонентской линии 2 (ADSL2))

ITU-T G.992.5 (01/2009) Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) – Extended bandwidth (ADSL2plus) (Приемопередатчики ассиметричной цифровой абонентской линии 2 (ADSL2). Расширенная полоса пропускания (ADSL2plus))

ETSI TS 101 270-1 V1.4.1 (2005-10) Transmission and Multiplexing (TM); Access transmission systems on me-tallic access cables; Very high speed Digital Subscriber Line (VDSL); Part 1: Functional requirements (Передача и мультиплексирование (ТМ); Передающие системы доступа по металлическим кабелям. Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия (VDSL). Часть 1. Функциональные требования)

ITU-T G.993.2 (02/2019) Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2) (Приемопередатчики сверхвысокоскоростной цифровой абонентской линии 2 (VDSL2))

ITU-T G.961 (03/1993) Digital transmission system on metallic local lines for ISDN basic rate access (Цифровая система передачи по металлическим местным линиям для доступа на базовой скорости ISDN)

ITU-T G.703 (04/2016) Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces (Физические и электрические характеристики иерархических цифровых интерфейсов)

ITU-T G.957 (03/2006) Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy (Оптические интерфейсы для оборудования и систем, относящихся к синхронной цифровой иерархии)

ITU-T G.691 (03/2006) Optical interfaces for single channel STM-64 and other SDH systems with optical amplifiers (Оптические интерфейсы для одноканальных STM-64 и других систем SDH с оптическими усилителями)

ITU-T G.825 (03/2000) The control of jitter and wander within digital networks which are based on the synchronous digital hierarchy (SDH) (Контроль джиттера и вандера в цифровых сетях, базирующихся на синхронной цифровой иерархии (SDH))

ITU-T G.959.1 (07/2018) Optical transport network physical layer interfaces (Интерфейсы физического уровня оптической транспортной сети)

ITU-T G.955 (11/1996) Digital line systems based on the 1544 kbit/s and 2048 kbit/s hierarchy on optical fibre cables (Цифровые линейные системы на волоконных оптических кабелях, базирующиеся на иерархии 1544 кбит/с и 2048 кбит/с)

ITU-T G.693 (11/2009) Optical interfaces for intra-office systems (Оптические интерфейсы для внутриофисных систем)

ITU-T G.694.1 (02/2012) Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid (Спектральные сетки для применений WDM. Сетка частот DWDM)

ITU-T G.694.2 (12/2003) Spectral grids for WDM applications: CWDM wavelength grid (Спектральные сетки для применений WDM. Сетка длин волн CWDM)

ITU-T G.711 (11/1988) Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies (Импульсно-кодовая модуляция (РСМ) голосовых частот)

ITU-T G.723.1 (05/2006)	Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5,3 and 6,3 kbit/s (Двухскоростной речевой кодер для мультимедийной связи с переда-чей на скорости 5,3 или 6,3 кбит/с)

ITU-T G.726 (12/1990) 40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) (Адаптивная дифференциальная импульсная кодовая модуляция (ADPCM) 40, 32, 24, 16 кбит/с)

ITU-T G.728 (06/2012) Coding of speech at 16 kbit/s using low-delay code excited linear prediction (Кодирование речи на скорости 16 кбит/с с использованием кодов с линейным предсказанием с малой задержкой)

ITU-T G.729 (06/2012) Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate structure algebraic-code-excited linear prediction (CS-ACELP) (Кодирование речи на скорости 8 кбит/с с использованием сопряженно-структурированного кода с алгебраически-кодированным расширением линейного предсказания (CS-ALELP))

ITU-T G.729.1 (05/2006) G.729-based embedded variable bit-rate coder: An 8-32 kbit/s scalable wideband coder bitstream interoperable with G.729 (Встроенный кодер G.729 с переменной битовой скоростью. Двоичный поток широкополосного масштабируемого кодера со скоростями 8 – 32 кбит/с, способный взаимодействовать с G.729)

ITU-T H.261 (03/1993) Video codec for audiovisual services at p x 64 kbits (Видеокодек для аудиовизуальных услуг на скорости p x 64 кбит/с)

ITU-T H.263 (01/2005) Video coding for low bit rate communication (Кодирование видеосигнала для низкоскоростной связи)

ITU-T H.264 (10/2016) Advanced video coding for generic audiovisual services (Усовершенствованное видеокодирование для универсальных аудиовизуальных служб)

ITU-T H.265 (02/2018) High efficiency video coding (Высокоэффективное кодирование видеосигнала)

IETF RFC 791 (09/1981) Internet Protocol (Интернет-протокол)

IETF RFC 2460 (12/1998) Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification (Интернет-протокол, спецификация версии 6 (IPv6)

IETF RFC 792 (09/1981) Internet Control Message Protocol (Протокол межсетевых управляющих сообщений)

IETF RFC 4443 (03/2006) Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification (Протокол межсетевых управляющих сообщений (ICMPv6) для интер-нет-протокола версии 6 (IPv6))

IETF RFC 2453 (11/1998) RIP Version 2 (RIP версии 2)

IETF RFC 2080 (01/1997) RIPng for IPv6 (RIP для IPv6)

IETF RFC 2328 (04/1998) OSPF Version 2 (OSPF версии 2)

IETF RFC 5340 (07/2008) OSPF for IPv6 (OSFP для IPv6)

ISO/IEC 10589:2002(E) Information technology ‒ Telecommunications and information exchange between systems ‒ Intermediate System to Intermediate System intra-domain routeing information exchange protocol for use in conjunction with the protocol for providing the connectionless-mode network service (ISO 8473) (Информационные технологии. Телекоммуникации и информационный обмен между системами. Протокол обмена маршрутной информацией внутри домена между промежуточными системами, используемый в сочетании с протоколом, обеспечивающим режим, не ориентированный на установление соединения сетевого сервиса)

IETF RFC 1195 (12/1990) Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments (Применение OSI IS-IS для маршрутизации в TCP/IP и двойных средах)

IETF RFC 4271 (01/2006) A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) (Протокол граничного шлюза 4 (BGP-4))

IETF RFC 3376 (10/2002) Internet Group Management Protocol, Version 3 (Протокол управления группами Интернета, версия 3)

IETF RFC 3810 (06/2004) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6 (Определение получателей групповой передачи версии 2 (MLDv2) для IPv6)

IETF RFC 3569 (07/2003) An Overview of Source-Specific Multicast (SSM) (Обзор групповой передачи, зависящей от отправителя (SSM))

IETF RFC 3973 (01/2005) Protocol Independent Multicast – Dense Mode (PIM-DM): Protocol Specifi-cation (Revised) (Групповая передача, не зависящая от протокола. Уплотненный режим (PIM-DM): Спецификация протокола (исправленная))

IETF RFC 7761 (03/2016) Protocol Independent Multicast – Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specifi-cation (Revised) (Групповая передача, не зависящая от протокола. Разреженный режим (PIM-SM). Спецификация протокола (исправленная))

IETF RFC 5015 (10/2007) Bidirectional Protocol Independent Multicast (BIDIR-PIM) Двунаправленная групповая передача, не зависящая от протокола (BIDIR-PIM))

IETF RFC 768 (08/1980) User Datagram Protocol (Протокол дейтаграмм пользователя)

IETF RFC 793 (09/1981) Transmission Control Protocol (Протокол управления передачей)

IETF RFC 4960 (09/2007) Stream Control Transmission Protocol (Протокол передачи с управлением потоком)

IETF RFC 3261 (06/2002) SIP: Session Initiation Protocol (SIP: Протокол установления сеанса)

IETF RFC 3262 (06/2002) Reliability of Provisional Responses in the Session Initiation Protocol (SIP) (Надежность предварительных ответов в протоколе установления сеанса (SIP))

IETF RFC 3263 (06/2002) Session Initiation Protocol (SIP): Locating SIP Servers (Протокол установления сеанса (SIP). Определение местоположения SIP-серверов

IETF RFC 4566 (07/2006) SDP: Session Description Protocol (Протокол описания сеанса)

IETF RFC 7315 (07/2014) Private Header (P-Header) Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for the 3GPP (Добавление частного заголовка (P-Header) к протоколу установления сеанса (SIP) для 3GPP)

ITU-T H.248.1 (03/2013) Gateway control protocol: Version 3 (Протокол управления шлюзом: Версия 3)

ITU-T H.323 (12/2009) Packet-based multimedia communications systems (Мультимедийные системы связи на основе пакетов)

IETF RFC 3435 (01/2003) Media Gateway Control Protocol (MGCP) Version 1.0 (Протокол контроля медиашлюзов (MGCP). Версия 1.0)

IETF RFC 3550 (07/2003) RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications (RTP. Транспортный протокол для приложений в реальном времени)

IETF RFC 2131 (03/1997) Dynamic Host Configuration Protocol (Протокол динамической конфигурации узла)

IETF RFC 3315 (07/2003) Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) (Протокол динамической конфигурации узла для IPv6 (DHCPv6))

IETF RFC 1034 (11/1987) Domain Names – Concepts and Facilities (Имена доменов. Принцип и оборудование)

IETF RFC 1035 (11/1987) Domain Names – Implementation and Specification (Имена доменов. Реализация и спецификация)

IETF RFC 2865 (06/2000) Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) (Служба удаленной аутентификации пользователей по коммутируемым линиям (RADIUS))

IETF RFC 2866 (06/2000) RADIUS Accounting (Учет RADIUS)

IETF RFC 3588 (09/2003) Diameter Base Protocol (Базовый протокол DIAMETER)

Технические спецификации на подсистему передачи сообщений (MTP) для Единой сети электросвязи Республики Беларусь. Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь 08.11.2005

Технические спецификации на подсистему пользователя интеллектуальной сети (INAP) для Единой сети электросвязи Республики Беларусь. Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь 08.12.2005

Технические спецификации на подсистему пользователя ЦСИС (ISUP) для Единой сети электросвязи Республики Беларусь

Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь 08.12.2005

ITU-T Q.1901 (06/2000) Bearer independent call control protocol (Протокол управления вызовом независимо от несущего канала)

IETF RFC 3666 (12/2003) Session Initiation Protocol (SIP). Public Switched Telephone Network (PSTN) Call Flows (Протокол установления сеанса (SIP). Прохождение вызовов коммутируемой телефонной сети общего пользования (PSTN))

IETF RFC 3398 (12/2002) Integrated Services Digital Network (ISDN) User Part (ISUP) to Session Initiation Protocol (SIP) Mapping (Привязка подсистемы сигнализации (ISUP) цифровой сети с интеграцией служб (ISDN) к протоколу установления сеанса (SIP))

Технические спецификации взаимодействия с системами сигнализации для Единой сети электросвязи Республики Беларусь, включая специфические национальные процедуры и сообщения. Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь 08.11.2005

Технические спецификации на подсистему возможностей транзакций (TCAP) для Единой сети электросвязи Республики Беларусь. Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь 08.11.2005

Технические спецификации на подсистему управления соединением сигнализации (SCCP) для Единой сети электросвязи Республики Беларусь. Утверждены Министерством связи и информатизации Республики Беларусь 08.11.2005

IETF RFC 4233 (01/2006) Integrated Services Digital Network (ISDN) Q.921-User Adaptation Layer (Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN) Q.921. Уровень адаптации пользователя)

IETF RFC 4165 (09/2005) Signaling System 7 (SS7) Message Transfer Part 2 (MTP2) – User Peer-to-Peer Adaptation Layer (M2PA) (Подсистема передачи сообщений второго уровня (MTP2) системы сигнализации 7 (SS7). Уровень пользователя равноправной адаптации (M2PA))

IETF RFC 3331 (09/2002) Signaling System 7 (SS7) Message Transfer Part 2 (MTP2) – User Adaptation Layer (Подсистема передачи сообщений второго уровня (MTP2) системы сигнализации 7 (SS7). Уровень адаптации пользователя)

IETF RFC 4666 (09/2006) Signaling System 7 (SS7) Message Transfer Part 3 (MTP3) – User Adaptation Layer (M3UA) (Подсистема передачи сообщений третьего уровня (MTP3) системы сигнализации 7 (SS7). Уровень адаптации пользователя (M3UA))

IETF RFC 3868 (10/2004) Signalling Connection Control Part User Adaptation Layer (SUA) (Уровень адаптации пользователя подсистемы сигнализации управления соединением (SUA))

IETF RFC 2719 (10/1999) Framework Architecture for Signaling Transport (Структура архитектуры для транспорта сигнализации)

ISO/IEC 8802-2:1998 Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Part 2: Logical Link Control (Информационные технологии. Телекоммуникации и информационный обмен между системами. Локальные и общегородские сети. Часть 2. Управление логическим каналом)

IEEE Std 802.1Q-2014 Bridges and Bridged Networks (Мосты и мостовые сети)

IEEE Std 802.1D-2004 Media Access Control (MAC) Bridges (Мосты управления доступом к среде (МАС))

IETF RFC 1661 (07/1994) The Point-to-Point Protocol (PPP) (Протокол «точка – точка» (PPP))

IETF RFC 2516 (02/1999) A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE) (Метод передачи РРР поверх Ethernet (PPPoE))

IETF RFC 3031 (01/2001) Multiprotocol Label Switching Architecture (Архитектура многопротокольной коммутации по меткам)

IETF RFC 3032 (01/2001) MPLS Label Stack Encoding (Декодирование стека MPLS меток)

IETF RFC 826 (11/1982) An Ethernet Address Resolution Protocol (Протокол определения адреса Ethernet)

IETF RFC 4861 (09/2007) Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6) Обнаружение соседей для IP версии 6 (IPv6))

IEEE Std 802.1AX 2014 Link Aggregation (Агрегирование каналов)

ITU-T Y.1291 (05/2004) An architectural framework for support of Quality of Service in packet networks (Архитектурная модель для поддержки качества услуги в сетях с пакетной передачей)

IETF RFC 2475 (12/1998) An Architecture for Differentiated Services (Архитектура для дифференцированного обслуживания)

IETF RFC 2663 (08/1999) IP Network Address Translator (NAT) Terminology and Considerations (Терминология и аспекты транслятора сетевых адресов IP (NAT))

IETF RFC 3022 (01/2001) Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT) (Обычный транслятор сетевых адресов IP (Обычный NAT))

IETF RFC 5389 (10/2008) Session Traversal Utilities for NAT (STUN) (Утилиты трассировки сессий для NAT (STUN))

IETF RFC4213 (10/2005) Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

IETF RFC 4814 (03/2007) Hash and Stuffing: Overlooked Factors in Network Device Benchmarking (Хэш и стаффинг. Упущенные факторы в эталонных испытаниях сетевых устройств)

IETF RFC 6985 (07/2013) IMIX Genome: Specification of Variable Packet Sizes for Additional Testing (IMIX геном. Спецификация изменяющихся размеров кадров для дополнительных испытаний)

IETF RFC 6201 (03/2011) Device Reset Characterization (Определение характеристик сброса устройства)

IETF RFC 5695 (11/2009) MPLS Forwarding Benchmarking Methodology for IP Flows (Методология эталонных испытаний для потоков IP переадресации MPLS)

IETF RFC 3222 (12/2001) Terminology for Forwarding Information Base (FIB) based Router Performance (Терминология для производительности маршрутизатора в зависимости от базы данных маршрутизации)

IETF RFC 4061 (04/2005) Benchmarking Basic OSPF Single Router Control Plane Convergence

IETF RFC 6413 (11/2011) Benchmarking Methodology for Link-State IGP Data-Plane Route Convergence

IETF RFC 7747 (04/2016) Basic BGP Convergence Benchmarking Methodology for Data-Plane Convergence

IETF RFC 8161 (05/2017) Benchmarking the Neighbor Discovery Protocol

IETF RFC 7502 (04/2015) Methodology for Benchmarking Session Initiation Protocol (SIP) Devices: Basic Session Setup and Registration

IETF RFC 8219 (08/2017) Benchmarking Methodology for IPv6 Transition Technologies

IETF RFC 8239 (08/2017) Data Center Benchmarking Methodology

ITU-T Y.1563 (01/2009) Ethernet frame transfer and availability performance (Передача кадров Ethernet и готовность к работе)

ITU-T Y.1564 (02/2016) Ethernet service activation test methodology (Методология проверки активации служб Ethernet)

ITU-T Y.1540 (07/2016) Internet protocol data communication service – IP packet transfer and availability performance parameters (Услуга передачи данных с помощью интернет-протокола. Передача IP-пакета и параметры готовности к работе)

ITU-T Y.1544 (07/2008) Multicast IP performance parameters (Рабочие параметры IP-групповой передачи)

ITU-T Y.1541 (12/2011) Network performance objectives for IP-based services (Требования к сетевым показателям качества для служб, основанных на протоколе IP)

ITU-T G.107 (06/2015) The E-model: a computational model for use in transmission planning (Е-модель – вычислительная модель для использования при планировании передачи)

ITU-T G.1050 (07/2016) Network model for evaluating multimedia transmission performance over Internet Protocol (Модель сети для оценки рабочих характеристик передачи мультимедиа по интернет-протоколу)

ITU-T G.826 (12/2002) End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital paths and connections (Параметры показателей ошибок и нормы из конца в конец для международных трактов и соединений с постоянной скоростью передачи бит)

ITU-T G.828 (03/2000) Error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate synchronous digital paths (Параметры показателей ошибок и нормы для международных синхронных цифровых трактов с постоянной скоростью передачи)

ITU-T G.8201 (04/2011) Error performance parameters and objectives for multi-operator international paths within optical transport networks (Параметры показателей ошибок и нормы для международных трак-тов в оптической транспортной сети, обслуживаемых многими опера-торами)

ITU-T M.3010 (02/2000) Principles for a telecommunications management network (Принципы сети управления электросвязью)

ITU T М.3400 (02/2000) TMN management functions (Функции управления TMN)

IETF RFC 3411 (12/2002) An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks (Архитектура для описания структур управления простого протокола управления сетью (SNMP))

IETF RFC 3412 (12/2002) Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP) (Обработка и отправление сообщений для простого протокола управления сетью (SNMP))

IETF RFC 3413 (12/2002) Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications (Приложения простого протокола управления сетью (SNMP))

IETF RFC 3417 (12/2002) Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP) (Привязки к транспорту для простого протокола управления сетью (SNMP))

IETF RFC 3584 (08/2003) Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework (Совместимость между версией 1, 2 и 3 интернет-стандарта структуры управления сетью)

IETF RFC 5424 (03/2009) The Syslog Protocol (Протокол Syslog)

IETF RFC 5425 (03/2009) Transport Layer Security (TLS) Transport Mapping for Syslog

IETF RFC 5426 (03/2009) Transmission of Syslog Messages over UDP

IETF RFC 4251 (01/2006) The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture (Архитектура протокола безопасной оболочки (SSH))

IETF RFC 4252 (01/2006) The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol (Протокол аутентификации безопасной оболочки (SSH))

IETF RFC 4253 (01/2006) The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol (Протокол транспортного уровня безопасной оболочки (SSH))

IETF RFC 854 (05/1983) Telnet Protocol Specification (Спецификация протокола Telnet)

Broadband Forum TR-069 Issue 1 Amendment 4 (07/2011)	CPE WAN Management Protocol (Протокол управления CPE WAN)

ITU-T Q.3900 (09/2006) Methods of testing and model network architecture for NGN technical means testing as applied to public telecommunication networks (Методы испытаний и архитектура сетевой модели для испытания технических средств NGN в применении к сетям электросвязи общего пользования)

ITU-T Q.3901 (01/2008) Testing topology for networks and services based on NGN technical means (Испытательная топология для сетей и услуг, основанных на технических средствах NGN)

ITU-T Q.3904 (06/2010) Testing principles for IMS model networks, and identification of relevant conformance, interoperability and functionality tests (Принципы испытания для модельных сетей IMS и идентификация испытаний соответствия, взаимодействия и функциональности)

ITU-T Q.921 (09/97) ISDN user-network interface – Data link layer specification (Интерфейс «пользователь – сеть» ISDN. Спецификация уровня канала связи)

ITU-T Q.931 (05/98) ISDN user-network interface layer 3 specification for basic call control (Спецификация третьего уровня интерфейса «пользователь – сеть» ISDN для управления основным вызовом)

ITU-T Q.932 (05/98) Digital Subscriber Signalling System No. 1 – Generic procedures for the control of ISDN supplementary services (Цифровая абонентская система сигнализации номер 1. Типичные процедуры для управления дополнительными услугами ISDN)

ITU-T T.38 (09/2010) Procedures for real-time Group 3 facsimile communication over IP networks (Процедуры для факсимильной передачи сообщений группы 3 в реальном времени по IP-сетям)

ITU-T G.712 (11/2001) Transmission performance characteristics of pulse code modulation channels (Характеристики качества передачи каналов с импульсно-кодовой модуляцией)

ITU-T Q.551 (01/2002) Transmission characteristics of digital exchanges (Характеристики передачи цифровых станций)

ITU-T Q.552 (11/2001) Transmission characteristics at 2-wire analogue interfaces of digital exchanges (Характеристики передачи на двухпроводных аналоговых интерфейсах цифровых станций)

ITU-T T.30 (09/2005) Procedures for document facsimile transmission in the general switched telephone network (Процедуры для факсимильной передачи документов в коммутируемой телефонной сети общего пользования)

RIPE 554 (06/2012) Requirements for IPv6 in ICT Equipment (Требования для IPv6 в оборудовании ИКТ)

IETF RFC 6434 (12/2011) IPv6 Node Requirements (Требования к узлу IPv6)

IETF RFC 4291 (02/2006) IP Version 6 Addressing Architecture (Архитектура адресации IP версии 6)

IETF RFC 6724 (09/2012) Default Address Selection for Internet Protocol Version 6 (IPv6) (Выбор адреса по умолчанию для интернет-протокола версии 6 (IPv6))

IETF RFC 4193 (10/2005) Unique Local IPv6 Unicast Addresses (Уникальные локальные юникастовые адреса IPv6)

IETF RFC 4862 (09/2007) IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (Автоматическая конфигурация адресов IPv6 без сохранения состояния)

IETF RFC 1981 (08/1996) Path MTU Discovery for IP version 6 (Определение MTU пути для IP версии 6)

IETF RFC 4213 (10/2005) Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers (Основные механизмы перехода для хостов и маршрутизаторов IPv6)

IETF RFC 3596 (10/2003) DNS Extensions to Support IP Version 6 (Расширения DNS для поддержки IP версии 6)

IETF RFC 6891 (04/2013) Extension Mechanisms for DNS (EDNS(0)) (Механизмы расширений для DNS (EDNS(0))

IETF RFC 3226 (12/2001) DNSSEC and IPv6 A6 aware server/resolver message size requirements (Требования к размеру сообщения DNSSEC и IPv6 А6 компетентного сервера/преобразователя)

IETF RFC 5095 (12/2006) Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 (Исключение заголовков маршрутизации типа 0 в IPv6)

IETF RFC 6106 (11/2010) IPv6 Router Advertisement Options for DNS Configuration (Опции отображения маршрутизатора IPv6 для конфигурации DNS)

IETF RFC 4884 (04/2007) Extended ICMP to Support Multi-Part Messages (Расширенный ICMP для поддержки многопутевых сообщений)

IETF RFC 3971 (03/2005) SEcure Neighbor Discovery (SEND) (Безопасное обнаружение соседей (SEND))

IETF RFC 4941 (09/2007) Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6 (Расширения конфиденциальности для автоматической конфигурации адресов IPv6 без сохранения состояния)

IETF RFC 3736 (04/2004) Stateless Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service for IPv6 (Услуга протокола динамической конфигурации узла (DHCP) для IPv6 без сохранения состояния)

IETF RFC 2474 (12/1998) Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers (Определение поля дифференциальных услуг (DS Field) в заголовках IPv4 и IPv6)

IETF RFC 3140 (06/2001) Per Hop Behavior Identification Codes (Идентификационные коды межсегментного поведения)

IETF RFC 3972 (03/2005) Cryptographically Generated Addresses (CGA) (Криптографически сгенерированные адреса (CGA))

IETF RFC 4301 (12/2005) Security Architecture for the Internet Protocol (Архитектура безопасности для интернет-протокола)

IETF RFC 4303 (12/2005) IP Encapsulating Security Payload (ESP) (Безопасная инкапсуляция IP нагрузки)

IETF RFC 4302 (12/2005) IP Authentication Header (Заголовок аутентификации IP)

IETF RFC 7296 (10/2014) Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2) (Протокол обмена интернет-ключами версии 2 (IKEv2))

IETF RFC 4293 (04/2006) Management Information Base for the Internet Protocol (IP) (Информационная база управления для интернет-протокола (IP))

IETF RFC 4292 (04/2006) IP Forwarding Table MIB (MIB таблицы IP передачи)

IETF RFC 3289 (05/2002) Management Information Base for the Differentiated Services Architecture (Информационная база управления для архитектуры дифференцированных услуг)

IETF RFC 4821 (03/2007) Packetization Layer Path MTU Discovery (Определение путей MTU на уровне пакетизации)

IETF RFC 4311 (11/2005) IPv6 Host-to-Router Load Sharing (Распределение нагрузки от IPv6 хоста к маршрутизатору)

IETF RFC 4191 (11/2005) Default Router Preferences and More-Specific Routes (Настройки маршрутизатора по умолчанию и более специфические маршруты)

IETF RFC 4541 (05/2006) Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches (Особенности для коммутаторов, отслеживающих состояния протокола управления группами Интернет (IGMP) и протокола определения получателей групповых запросов (MLD))

IETF RFC 3414 (12/2002) User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3) (Пользовательская модель безопасности (USM) для версии 3 простого протокола управления сетью (SNMPv3))

IETF RFC 4429 (04/2006) Optimistic Duplicate Address Detection (DAD) for IPv6 (Оптимистическое обнаружение дубликата адреса для IPv6)

IETF RFC 2711 (10/1999) IPv6 Router Alert Option (Опция предупреждения IPv6 маршрутизатора)

IETF RFC 5308 (10/2008) Routing IPv6 with IS IS (Маршрутизация IPv6 с использованием IS IS)

IETF RFC 4552 (06/2006) Authentication Confidentiality for OSPFv3 (Аутентификация конфи-денциальность для OSPFv3)

IETF RFC 1772 (03/1995) Application of the Border Gateway Protocol in the Internet (Применение протокола граничного шлюза в Интернете)

IETF RFC 4760 (01/2007) Multiprotocol Extensions for BGP 4 (Мультипротокольные расширения для BGP 4)

IETF RFC 1997 (08/1996) BGP Communities Attribute (Атрибут объединений BGP)

IETF RFC 5492 (02/2009) Capabilities Advertisement with BGP 4 (Представление возможностей с BGP 4)

IETF RFC 2545 (03/1999) Use of BGP 4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing (Использование мультипротокольных расширений BGP 4 для междоменной маршрутизации IPv6)

IETF RFC 2473 (12/1998) Generic Packet Tunneling in IPv6 Specification (Основы туннелирования пакетов в спецификации IPv6)

IETF RFC 4798 (02/2007) Connecting IPv6 Islands over IPv4 MPLS Using IPv6 Provider Edge Routers (6PE) (Соединение островов IPv6 в MPLS IPv4, используя IPv6 граничные маршрутизаторы провайдера (6РЕ))

IETF RFC 5120 (02/2008) M ISIS: Multi Topology (MT) Routing in Intermediate System to Intermediate Systems (IS-ISs) (M ISIS: Мультитопологическая (МТ) маршрутизация в IS-ISs)

IETF RFC 4659 (09/2006) BGP MPLS IP Virtual Private Network (VPN) Extension for IPv6 VPN (BGP MPLS расширение виртуальной частной сети (VPN) IP для IPv6 VPN)

IETF RFC 3633 (12/2003) IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6 (Опции префикса IPv6 для протокола динамического конфигурирования узла (DHCP) версии 6)

IETF RFC 2918 (09/2000) Route Refresh Capability for BGP 4 (Возможность обновления маршрута для BGP 4)

IETF RFC 4360 (02/2006) BGP Extended Communities Attribute (BGP атрибут расширенных сообществ)

IETF RFC 2597 (06/1999) Assured Forwarding PHB Group (Группа гарантированной переадресации PHB)

IETF RFC 3246 (03/2002) An Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behavior) (PHB ускоренная передача (межсегментное поведение))

IETF RFC 2784 (03/2000) Generic Routing Encapsulation (GRE) (Базовая инкапсуляция маршрутизации (GRE))

IETF RFC 4891 (05/2007) Using IPsec to Secure IPv6-in-IPv4 Tunnels (Использование IPsec для обеспечения безопасности туннелей IPv6 in IPv4)

IETF RFC 6164 (04/2011) Using 127-Bit IPv6 Prefixes on Inter-Router Links (Использование 127 битных префиксов IPv6 на каналах между маршрутизаторами)

IETF RFC 5739 (02/2010) IPv6 Configuration in Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2) (Конфигурация IPv6 в протоколе обмена Интернет-ключами, версия 2 (IKEv2))

IETF RFC 7084 (11/2013) Basic Requirements for IPv6 Customer Edge Routers (Основные требования для граничных IPv6 маршрутизаторов пользователей)

IETF RFC 5969 (08/2010) IPv6 Rapid Deployment on IPv4 Infrastructures (6rd) – Protocol Specification (Быстрое развертывание IPv6 на инфраструктурах IPv4 (6rd). Спецификация протокола)

IETF RFC 6333 (08/2011) Dual-Stack Lite Broadband Deployments Following IPv4 Exhaustion (Развертывание облегченной двухстековой широкополосной сети вследствие исчерпания IPv4)

IETF RFC 6334 (08/2011) Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) Option for Dual-Stack Lite (Опция протокола динамической конфигурации узла IPv6 (DHCPv6) для облегченного двойного стека)

IETF RFC 6346 (04/2011) The Address plus Port (A + P) Approach to the IPv4 Address Shortage (Адрес плюс Порт (A + P) подход при нехватке адреса IPv4)

IETF RFC 3040 (01/2001) Internet Web Replication and Caching Taxonomy (Интернет веб копирование и таксономия кэширования)

IETF RFC 6146 (04/2011) Stateful NAT64: Network Address and Protocol Translation from IPv6 Clients to IPv4 Servers (NAT64 с сохранением состояния: трансляция сетевого адреса и протокола от клиентов IPv6 к серверам IPv4)

IETF RFC 6147 (04/2011) DNS64: DNS Extensions for Network Address Translation from IPv6 Clients to IPv4 Servers (DNS64: Расширения DNS для трансляции сетевого адреса от клиентов IPv6 к серверам IPv4)

IETF RFC 5685 (11/2009) Redirect Mechanism for the Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2) (Механизм перенаправления для протокола обмена Интернет-ключами, версия 2 (IKEv2)).

6 Сведения о рассылке проекта государственного стандарта на рассмотрение

Проект государственного стандарта рассылается на рассмотрение в следующие организации: РУП «Белтелеком», РУП «БелГИЭ», ОАО «Промсвязь».

7 Введение государственного стандарта в действие

Предполагаемая дата введения государственного стандарта в действие: 01.06.2020.

Директор ОАО «Гипросвязь» 						А.И.Караим

Начальник НИИЛ ТО

НИИЦ ОАО «Гипросвязь»							А.И.Воронов

Старший научный сотрудник

НИИЛ ТО НИИЦ ОАО «Гипросвязь»					Я.С.Язловецкий

Ведущий инженер

НИИЛ ТО НИИЦ ОАО «Гипросвязь»					П.С.Янков

# Footnotes

Проекты государственных стандартов находятся в Госстандарте на стадии утверждения